## Slide 1
Разработка варианта нормализации пылевой обстановки в тупиковой комбайновой выработке в условиях калийных рудников с целью повышения производительности комбайнового комплекса
Студент гр. РМПИ-20-1с, ГНФ
Макеев Алексей Витальевич
E-mail: aleksneumann012@gmail.com
Тел.: +7 (919) 456-42-00
И.о заведующего кафедры РМПИ, д.т.н.
Исаевич Алексей Геннадьевич
E-mail: aero_alex@mail.ru
Тел.: +7-912-480-52-88
Ассистент кафедры РМПИ
Коновалова Валерия Игоревна
E-mail: valerikonovalova00@gmail.com
Тел.: +7-932-336-56-31

## Slide 2
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
Существующие методы борьбы с пылью
Вентиляция (ФНиП 2020 г, пункт 203)
Штатная система пылеотсоса (с тканевым фильтром) – практически неэффективно
Предлагаемые методы борьбы с пылью
Орошение форсунками различного типа
Водовоздушное душирование
Воздушно-механическая пена
Конденсационное обеспыливание
Использование парогенераторов
Электрический способ очистки
ВВЕДЕНИЕ

## Slide 3
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель: Разработка и обоснование эффективности способа повышения производительности комбайнового комплекса на базе текущей степени изученности вопроса динамики воздухообмена в тупиковых комбайновых выработках
Задачи:
На базе натурных наблюдений и теоретических исследований дать характеристику пылевой обстановки в тупиковом комбайновом забое
Дать анализ влияния пылевого фактора на производительность комбайнового комплекса
Обосновать эффективность варианта оптимизации работы комбайнового комплекса
Произвести оценку увеличения производительности комбайнового комплекса в случае внедрения предложенных мероприятий

## Slide 4
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
Данные по запыленности у рабочего места машиниста ГВМ с левой и правой стороны комбайна (по данным ГИ УрО РАН)
Типовая схема системы разработки при добыче сильвинита
Технологическая схема с отказом от бункера-перегружателя, применяемая на Гремячинском ГОКе. Перегруз отбитой руды происходит непосредственно в СВ.
ПДК – 5 мг/м3
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

## Slide 5
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Состояние выработки при концентрации пыли 5000 мг/м3 (Гремячинский ГОК). Практически нулевая видимость
Сложная пылевая обстановка в забое
Снижение видимости
Неизбежное снижение производительности комбайнового комплекса
Невозможность внедрения новых технологий – невозможность увеличения производительности
Вынужденный отказ от БП, как лишнего источника пыления
Снижение скорости СВ

## Slide 6
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЫЛЕВОЙ ОБСТАНОВКИ НА РАБОТУ КОМБАЙНОВОГО КОМПЛЕКСА
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
Chart: Длина доставки
Производительность неизбежно сокращается по мере проведения камеры
Исходящая струя удаляется по всему объему очистной выработки
Время отработки камеры – 10,1 смен
Среднесменная эксплуатационная производительность – 909 т/смена
Снижение скорости СВ
(~в 2 раза)
Отказ от БП
Частые простои комбайна

## Slide 7
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
ВАРИАНТ НОРМАЛИЗАЦИИ ПЫЛЕВОЙ ОБСТАНОВКИ
Конфигурация технологической схемы ведения работ при внедрении предлагаемых мероприятий
Внедрение комбинированного способа проветривания
Частичная отработка МКЦ
Удаление исходящей струи по обособленному ставу всаса в проведенные сбойки

## Slide 8
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Частичная отработка МКЦ
Внедрение комбинированного способа
Нормализация пылевой обстановки в забое
Нормализация пылевой обстановки в камере
Возможность внедрения БП
Увеличение скорости СВ
Повышение коэффициента извлечения
Время отработки камеры – 7,3 смен
Среднесменная эксплуатационная производительность – 1424 т/смена
Коэффициент извлечения – 0,407

## Slide 9
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
Chart: 
Исходный вариант | 0.347
Предлагаемый вариант | 0.402
РЕЗУЛЬТАТЫ
Chart: Ср.экспл. производительность
Исходный вариант | 909
Предлагаемый вариант | 1424
Коэффициент извлечения
Chart: Оперативное время отработки камеры
Исходный вариант | 10.1
Предлагаемый вариант | 7.3
Повышение скорости СВ

## Slide 10
Кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итог проведенной работы:
Дана оценка влияния пылевого фактора на производительность очистного комбайна, а также на оперативное отработки камеры.
Сделан вывод о возможности оптимизации работы комбайнового комплекса, в основе которой лежат методы нормализации пылевой обстановки в тупиковой комбайновой выработке в условиях калийного рудника.
Предложен вариант совершенствования технологической схемы работы комбайнового комплекса, опирающийся на использование оптимизированной конфигурации комбинированного способа проветривания.
Произведена количественная оценка увеличения производительности комбайнового комплекса в случае внедрения комбинированного способа проветривания
Отмечена необходимость дополнительного математического моделирования с целью точного расчета конкретного соотношения мощностей нагнетательного и всасывающего вентиляторов местного проветривания, исходя из условия минимальной скорости движения воздуха в выработке.

## Slide 11
Разработка варианта нормализации пылевой обстановки в тупиковой комбайновой выработке в условиях калийных рудников с целью повышения производительности комбайнового комплекса
Студент гр. РМПИ-20-1с, ГНФ
Макеев Алексей Витальевич
E-mail: aleksneumann012@gmail.com
Тел.: +7 (919) 456-42-00
И.о заведующего кафедры РМПИ, д.т.н.
Исаевич Алексей Геннадьевич
E-mail: aero_alex@mail.ru
Тел.: +7-912-480-52-88
Ассистент кафедры РМПИ
Коновалова Валерия Игоревна
E-mail: valerikonovalova00@gmail.com
Тел.: +7-932-336-56-31