## Slide 1: Арболит с полимерным наполнителем
Выполнила: магистрант группы ТЛДПм-11 Игнатьева Елена Владимировна
Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры ДОП Краснова Валентина Феликсовна

## Slide 2: Актуальность проекта
Одним из перспективных способов повышения эксплуатационных характеристик бетонов и строительных растворов считается введение в их рецептуру полипропиленовой фибры. Использование этого материала позволяет повысить прочность при растяжении цементного камня, что обеспечивает более высокую прочность при растяжении и трещиностойкость, а также повышает другие характеристики строительных материалов на основе цемента.
Рекомендуется использовать полипропиленовое волокно в технологии фибробетонов, штукатурных, кладочных и монтажных растворов, гидротехнических и ячеистых бетонов для снижения расслоения смесей, повышения водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, ударной прочности, истираемости. Альтернативным вариантом использования полипропиленовой фибры может служить ее использование в древесно-цементных композитах (ДЦК).

## Slide 3: Аналоги
1. СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТА
Патент № 1 553 526
Сырьевая смесь для изготовления арболита содержит следующие компоненты, мас.ч: портландцемент 280 – 360, древесный наполнитель 215 – 225, жидкое стекло плотностью 1,12 г/см3 170 - 180, высококальциевая зола бурых углей 60 - 140, карбидный ил плотностью 1,08 г/см3 55 – 97, вода 123 - 165.
Недостаток: отсутствуют компоненты придающие арболиту водостойкость.
2. СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТА
Патент № 2593608
В качестве компонентов сырьевая смесь содержит: цемент, вторичный древесный заполнитель, полученный из отработанных древесно-стружечных плит и воду.
Недостаток: наличие фенолформальдегидной смолы в составе заполнителя, трудоемкость переработки отходов древесно-стружечных плит.

## Slide 4: Проблема
Проблема клиента, которую вы решаете.
В современном строительстве чаще всего применяется армирование материалов. Данный метод позволяет увеличить срок службы объекта, несущие способности конструкций, прочность сооружения, а также снизить риск образования трещин в конструкциях.
Как известно, арболит имеет высокое водопоглощение. Коэффициент размягчения цементного арболита при максимальном водопоглощении может снижаться до 0,5. В среднем же этот показатель для вибропрокатного арболита равен 0,67. Применение полипропиленовой фибры может повысить водонепроницаемость ДЦК.
Почему существующих вариантов решения не достаточно?

## Slide 5: Решение
Что вы предлагаете, уникальные преимущества и выгоды для клиента.
Использование полипропиленовой фибры в качестве дополнительного армирующего элемента при производстве арболита.
Арболитовые блоки с полипропиленовой фиброй
Физико-механические свойства арболита с полипропиленовой фиброй

## Slide 6: Рынок
Рынок, на котором вы работаете, его объем, рост и уровень конкуренции.
Целевая аудитория
Строительные бригады
Строительные компании
Обычные покупатели

## Slide 7: Текущие результаты
Свойства древесного композиционного материала:
Изготовленные образцы с применением в качестве дополнительного армирующего наполнителя из полипропиленовой фибры соответствуют требованиям прочности заявленным маркам по ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».

## Slide 8: Команда
Ключевые члены ваше команды (CEO, CTO и СMO), опыт и компетенции;
магистрант группы ТЛДПм-11
Игнатьева Елена Владимировна
Лидер проекта
доцент кафедры ДОП
Краснова Валентина Феликсовна
Наставник проекта

## Slide 9: Планы развития
Планы развития, потребности и предложение для того, кому вы адресуете презентацию.
Планы развития:
Нужно дать рекламу своей продукции.
Привести технические характеристики арболита с полимерным наполнителем
Внедрить в производство данную продукцию
Наше предложение:
Использовать данный материал для строительства малоэтажных домов.
Использовать при строительстве животноводческих ферм и хозяйственных построек.

## Slide 10: Контакты
Сайт
Телефон
email
+7 (906)3345082
elena.ignateva.98@list.ru