## Slide 1: Разработка проекта утилизации теплоты доменного шлака на ПАО «Северсталь»
Мы делаем проект утилизации теплоты доменного шлака для ПАО «Северсталь» чтобы снизить расход теплоты на
25 МВт!

## Slide 2: Актуальность проекта и проблема клиента
При производстве чугуна в доменном производстве образуется расплавленный шлак, выход которого составляет 0,3-0,6 тонны на 1 тонну чугуна. Жидкий шлак выходит из доменной печи при температуре порядка 1400-1500 С, и содержит значительное количество физической теплоты, составляющей в расчёте на 1 тонну шлака 1600-1800 МДж, что эквивалентно 55-61 кг условного топлива.
В настоящее время некоторая часть жидкого доменного шлака направляется в установки мокрой грануляции, где получается гранулированный шлак с размером гранул 1-2 мм, а большая часть шлака отправляется на шлакоотвалы.
О данной проблеме мы узнали из общения со специалистами Управления главного энергетика ПАО «Северсталь» – Бахваловым М.А. и Разинковым А.А., а также из научно-технической литературы по имеющейся теме.
Данная проблема является весьма актуальной для ПАО «Северсталь», т.к. ее решение позволит повысить энергоэффективность, снизить воздействие на окружающую среду и повысит общую операционную устойчивость.
Существующий вариант решения данной проблемы – использование установки сухой грануляции доменного шлака.

## Slide 3: Решение
Мы предлагаем внедрение сухой грануляции шлака, в которой будут исключены выбросы в атмосферу вредных сернистых соединений, и не потребуются затраты теплоты на сушку мокрого гранулированного шлака.
В нашей технологии воздух, нагретый в установке сухой грануляции шлака до температуры 500-600 С, предлагается использовать в котле-утилизаторе для получения водяного пара, который далее направляется в паровую турбину для выработки электроэнергии, или прямо на производственные нужды.
Такая технология использования сухой грануляции шлака пока что не применяется на металлургических комбинатах, поэтому ее можно считать новой.
Наше решение является лучше, чем использование мокрой грануляции, т.к. не потребуются затраты теплоты на сушку мокрого гранулированного шлака.

## Slide 4: Схема использования сухой грануляции шлака
3 – котел-утилизатор

## Slide 5: Целевая аудитория
Нашим клиентом являются крупные металлургические комбинаты (ЧМК, НЛМК, ММК), где имеются конвертерное производство шлака.
Проблемой является снижение себестоимости конечной продукции (стального проката) и повышение конкурентоспособности предприятия.
Мы проводили интервью со специалистами УГЭ ПАО «Северсталь» - ведущим экспертом в области малой энергетики и ВИЭ Бахваловым Максимом Андреевичем, и старшим менеджером центра развития бизнес системы «Северстали» Разинковым Антоном Александровичем.

## Slide 6: Бизнес-модель
Стоимость реализации проекта составляет примерно 1 млрд. руб.:
0,5 млрд – установка сухой грануляции шлака
0,5 млрд – котел-утилизатор с турбиной
Экономический эффект за счет выработки собственной мощности паровой турбины в количестве 25 МВт составляет примерно 0,7 млрд. руб.
Срок окупаемости проекта – 1,5 года

## Slide 7: Рынок
Технология может быть востребована на крупных отечественных и зарубежных металлургических предприятиях. В России имеется два таких предприятия (НЛМК, ММК)

## Slide 8: Конкуренты
В число конкурентов технологии сухого гранулирования шлака в России входят такие компании, как «Ростех», SMS group и «Тенова».
Прямыми конкурентами технологии сухого гранулирования шлака в России являются компании, предлагающие аналогичные технологии или решения для того же применения. Косвенные конкуренты могут включать альтернативные методы обработки или утилизации шлака, такие как технологии влажного гранулирования или другие подходы к управлению отходами в промышленных условиях.

## Slide 9: Текущие результаты команды
Данный проект точно является хорошим решением проблемы, благодаря внедрению сухой грануляции шлака, в которой будут исключены выбросы в атмосферу вредных сернистых соединений, и не потребуются затраты теплоты на сушку мокрого гранулированного шлака.
Технология новая, и поэтому многим инвесторам будет интересно купить что-то новое и ещё не испытанное.
Конкурентов не так много, поэтому можно сказать, что их и нет. Во многом, они применяют лишь альтернативные методы утилизирования шлака.
Также реализация не обойдется в большую сумму и уже окупится через 1,5 года!

## Slide 10: Команда
Проектный наставник: Петрова Галина Михайловна (доцент, кандидат наук ЧГУ, Кафедры Теплоэнергетики и теплотехники)
Лидер команды: Кокуева Екатерина Валерьевна (студентка группы 3ТТм-01-1оп-22 ЧГУ)
Участники: Субботин Кирилл Артёмович(студент группы 3ТТм-01-1оп-22 ЧГУ)
Башунов Руслан Сергеевич (студент группы 3ТТб-01-1оп-21 ЧГУ)
Сокол Александр Максимович(студент группы 3ТББ-02-1оп-21 ЧГУ)