## Slide 1
2023
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
В Республике Дагестан во многих регионах превышение концентрации мышьяка (As) в воде в 5-10 раз относительно допустимого норм содержания ГОСТ (0,05 мг/л)
Существуют два пути загрязнения воды тяжелыми металлами: естественный и антропогенный. Второй антропогенный путь связан с промышленной и сельскохозяйственной деятельностью человека. Естественным, или же природным, путем тяжёлых металлов попадают в пластовую воду из горных пород, а также из почвы в дождевые и талые потоки воды.

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
ФИЛЬТР ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
Синтез
МНЧ
3D печать фильтра
MVP
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ
+
=

## Slide 4
Почему МНЧ?
Размер МНЧ | Начальная концентрация мышьяка | Остаточная концентрация мышьяка | Степень очищения
300 нм | 500 мкг/л | 356- 375 мкг/л | 24.9-29.2 %
20 нм |  | 17 – 46 мкг/л | 90.9-96.5 %
12 нм |  | 3.9-7.8 мкг/л | 98.8-99.2 %
Основываясь на уже имеющийся мировой опыт в области очистки питьевых вод от тяжелых металлов магнитными материалами, можно сделать вывод, что хорошо себя в этом «зарекомендовал» магнетит (Fe3O4), благодаря своей безвредности, сорбционным свойствам и простотой «вывода» после водоочистки.
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ
Это проверяли уже мы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИДЕИ
t0,час | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 24
СAs,мг/л | 0,100 | 0,085 | 0,065 | 0,055 | 0,005
Зависимость остаточной концентрации мышьяка от времени обработки растворов магнетитом
(V=100мл;m=0,2 г; CAs=0,1мг/л)
Зависимость степени извлечения(h) мышьяка от массы (m) сорбента (V= 100мл; t= 2ч; CAs=0,1мг/л)
m,гр. | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0
h, % | 24,60 | 40,22 | 57,02 | 63,51 | 82,1

## Slide 5
АНАЛИЗ РЫНКОВ
SOM
SAM
TAM
15 млрд. $
5 млрд. $
1 млрд. $

## Slide 6
ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Стоимость печати корпуса
Стоимость получения сорбента
Удешевление путём перехода на промышленные масштабы
50-150 р
50-100 р
Удешевление путём перехода на формовку пластика
100-250 р
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

## Slide 7
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ
1. | НИОКР | Отработка и оптимизация метода синтеза МНЧ Создание корпуса фильтра и его оптимизация Масштабирование метода синтеза МНЧ СОЗДАНИЕ MVP
2. | ПРОДАЖИ | АНАЛИЗ РЫНКА Установление контактов с потребителями Разработка финансовой модели Выход на рынок
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТАРТАП-ПРОЕКТА

## Slide 8
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
ДОМОХОЗЯЙСТВА
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

## Slide 9
КОМАНДА ПРОЕКТА
Эмиров Руслан Мурадович
преподаватель кафедры ФКСиН физического факультета
Ибрагимова Аминат Алибеевна
студент 4 курса физического факультета
Ганджимов Алигусейн Зейналабдиевич
студент 2 курса физического факультета
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ
Руководство проектом, планирование работы команды проекта, 3D проектирование, тестирование
Маркетинговые исследования, SMM, реклама
Научное руководство всех этапов проекта, планирование и курирование работы команды проекта
Сайпулаев Пайзула Магомедтагирович
студент магистратуры 1 года обучения физического факультета
Лабораторные работы, 3D проектирование, тестирование,
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

## Slide 10
АКСЕЛЕРАТОР ДГУ
2023
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!