## Slide 1
Биоремедиация почв, загрязненных углеводородами, на основе биовентиляционной технологии

## Slide 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2
Цель: Данный проект направлен на получение знаний и разработке технологии биоредуструкции углеводородов с применением аэрации загрязненного горизонта почвы (применительно для условий Западной Сибири).
Задачи:
Проведение лабораторных рекогносцировочных исследований метода биовентилирования (исследование динамики биодеструкции углеводородов нефти по остаточному содержанию нефтепродуктов и эмиссии СО2, динамики изменения численности аэробных углеводородокисляющих организмов).
Разработка опытного образца установки биовентилирования (подбор конструктивных материалов, компрессорной установки.
Отработка основных технологических параметров (режим биовентилирования, давление и температура воздуха для различных типов почв и загрязнителя) в лабораторных и полевых условий.

## Slide 3
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
3
В настоящее время на территории Западной Сибири остро стоит проблема нефтезагрязнения почвы в результате аварийных разливов нефти. В первую очередь от них страдает почвенно-растительный комплекс, который впоследствии становится источником загрязнения сопредельных сред (воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира).
В ответ на растущую потребность реагировать на загрязнение окружающей среды в настоящее время существует широкий спектр биологических, физических и химических методов, применяемых в целях ремедиации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, однако многие методы, применяемые широко в мире, не нашли должного внимания со стороны отечественного научного сообщества. Разработка метода восстановления нарушенных экосистем с применением технологий биовентиляции, а также применение современных отечественных материалов и компонентов является высоко востребованной и актуальной задачей, которая носит стратегический характер.

## Slide 4
Сроки реализации проекта: 2023-2025 гг
НАИМЕНОВАНИЕ СОЗДАВАЕМОГО ПРОДУКТА:
1) Промышленный образец установки биовентилирования.
2) Технология восстановления нефтезагрязненных почв.
ПОТРЕБИТЕЛИ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
Компании нефтегазового комплекса
Проектные и научно-исследовательские институты
Государственные природоохранные организации
ПРОДУКТ ПРОЕКТА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
4

## Slide 5
Биовентиляция – это технология восстановления на месте, которая использует местные микроорганизмы для биоразложения органических компонентов, адсорбированных на почвах в ненасыщенной зоне.
Доступность кислорода обычно контролирует скорость, с которой происходит аэробная биоремедиация in situ.
Биовентиляция, которая сочетает вентиляцию почвы с биоремедиацией, часто является наиболее эффективным средством подачи кислорода в почву ненасыщенной зоны.
СТРУ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ
5

## Slide 6
Основное преимущество обычного биовентилирования по сравнению с другими технологиями восстановления заключается в том, что это проверенная, экономически эффективная технология, которая способствует биологическому разложению углеводородов нефти в почве в широком диапазоне условий участка.
Биовентиляция имеет широкое потенциальное применение, поскольку почвенные микроорганизмы способны разлагать большинство нефтепродуктов (включая бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и топочные масла) в аэробных условиях.
Биовентиляционная технология имеет особое преимущество для почв, загрязненных малолетучими компонентами нефти, поскольку технологии, которые зависят от улетучивания, такие как экстракция почвенных паров, имеют малую эффективность очистки таких почв.
СТРУ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
6

## Slide 7
Оценка эффективности и динамики процессов биодеградации
оценивались по эмиссии СО2.
Результаты рекогносцировочых исследований показали положительное влияние аэрации почвенных горизонтов на процесс биодеструкции дизельного топлива.
СТРУ
НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ
Коллективом авторов проведена серия лабораторных опытов по исследованию применения метода биовентилирования для оценки её применимости и эффективности.
7

## Slide 8
СТРУ
СТРУКТУРА ПРОЕКТА ПО РОМБУ «ОСТРОВСКОГО - ФАЛЬКОВА»
8
Исследования:
Публикаций в журналах 2 квартиля (Q2)
Публикаций в журналах 4 квартиля (Q4)
Публикации в изданиях ВАК
Доклады на региональных и международных конференциях, проводимых на территории РФ. Публикации в изданиях РИНЦ
Инновации:
Имеется лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы.
Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснование ее полезности
Рынок:
Определено наличие потребности рынка по литературным источникам: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования
Определены и оценены целевые потребительские сегменты
Технологии:
Определена концепция производства
Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
Chart: 
| Инновации | Технологии | Рынок | Исследования
 | 1

 | 5 | 6 | 3 | 4
Исследования
инновации
технологии
рынок

## Slide 9
Ключевые участники проекта
9
№ | Ф.И.О. | Ученая степень и звание | Должность и место работы или учебы | Опыт и компетенции по тематике проекта
1 | Сивков Юрий Викторович | К.б..н., доцент | Заведующий кафедрой ТБ | Разработка проектной документации по рекультивации почв. Ответственный исполнитель в проекте Tempus: RECOAUD «Экологический менеджмент в российских компаниях» Публикации по теме исследования: Study of oil-contaminated soils phytotoxicity during bioremediation activities Journal of Ecological Engineering. Volume 22, Issue 3, 2021, pages 67-72. 2 квартиль Study of oil migration processes in meadow soils Journal of Ecological Engineering. Volume 20, Issue 5, 2019, pages 23-26. Sivkov Y., Nikiforov A., Fefilov N. 2 квартиль
2 | Никифоров Артур Сергеевич | К.б.н. | доцент кафедры ТБ | Ответственный исполнитель в проекте Tempus: RECOAUD «Экологический менеджмент в российских компаниях» Study of oil-contaminated soils phytotoxicity during bioremediation activities Journal of Ecological Engineering. Volume 22, Issue 3, 2021, pages 67-72. 2 квартиль Analysis of ecological condition of taiga topsoil during commercial development Journal of Ecological Engineering. Volume 19, Issue 1, January 2018, pages 163-169. Sivkov Y., Nikiforov A. 2 квартиль
3 | Александров Сергей Вячеславович | - | Старший преподаватель кафедры ТБ | Ответственный исполнитель в проекте Tempus: RECOAUD «Экологический менеджмент в российских компаниях»

## Slide 10
Ключевые результаты и эффекты реализации проекта
10
Международное сотрудничество
Совместные гранты с Китаем, Казахстаном
Создание научно-исследовательской лаборатории
Моделирование процессов ремедиации нефтезагрязненных почв
Публикации в ведущих научных изданиях
Публикации статей в индексируемых WoS изданиях уровня Q1-Q2
Публикации в журналах ВАК
Разработка экспериментальных технологий восстановления нарушенных земель
Привлечение обучающихся к НИД
Совместные публикации со студентами
Развитие индустриального партнерства
Проведение совместных совещаний с индустриальными партнерами
Грантовая деятельность и РИД
Участие в грантах российских и зарубежных фондах
Выполнение ВКР бакалавров и магистров
Пентенты на изобретения