## Slide 1
« Экоблоки для строительства»
Студенты ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке Кафедра «Общая химическая технология» Лидер: Шафеева Н.Ф. Команда: Латыпова Г.С. Наставник: Овсянникова И.В.
Трекер: Галимова А.Ш

## Slide 2
Актуальность проекта:
На планете до 30% общих годовых выбросов парниковых газов приходится на сектор обычного строительства. В связи с ростом строительных мощностей ожидается, что в ближайшие 20 лет эти выбросы вырастут вдвое. В связи с этим растет интерес к строительным материалам на биологической основе, в том числе производству строительных материалов из конопли.

## Slide 3
КОСТРОБЕТОН- это материал, основу которого составляет конопляная костра(внутренние волокна растения).Также туда добавляется цемент и известь.
САМАН –
это смесь природных компонентов на основе глины и воды. Наполнителем могут выступать солома, стебли трав, песок, известь и даже простая земля и навоз домашних животных.

## Slide 4
Технология
Способов приготовления саманбетона много. Вот один из них. Для приготовления 1 м³ саманбетона требуется: - 35 кг глина; - 60 кг конопляной костры(солома, крапива); - 250 л воды; - связующий элемент. В костру добавляют глину, тщательно перемешивают, после чего укладывают смесь слоями по 10-15 см и трамбуют
На данный момент мы работаем над рецептурой( подбираем связующее).

## Slide 5
Солома
Крапива
конопля
Сырье для производства экоблока
Талалаевское месторождение тугоплавких глин расположено в Стерлитамакском районе республики Башкортостан в 0,5 км к западу от с. Куганак. Запасы наиболее крупного месторождения тугоплавких глин составляют около 3 млн. тонн.

## Slide 6
Сравнение
Стоимость саманблока:
1 штука от 15 до 20 рублей
Стоимость кирпичного блока :
1 штука от 45 рублей

## Slide 7
Оборудование
№ | Оборудование | Цена, руб
1 | Мешалка электрическая | 4500
2 | Форма для блок | 50000
3 | Сито | 33700
4 | Мелница | 100000
5 | Аренда помещения | 100000
6 | Итого | 288200
Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и сквозняков.
При комнатной температуре, в темном сухом месте будет просушиваться равномерно и быстро.

## Slide 8
Конкуренты:
Ставку на блоки из конопли делает компания HempBlock (ранее GeoSIP) из Квинсленда - ведущая в Австралии и Новой Зеландии строительная компания - производитель конопляного бетона* и блоков Hempcrete
Система HempBlock основана на укладке специально формованных строительных блоков Hempcrete (разновидность арболита, который состоит из воды, извести и 84% волокна конопли). подходит для каркасных зданий высотой до двух этажей.

## Slide 9
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.2
блоки стеновые силактные, млрд | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5.3
Анализ рынка
Резких изменений на рынке не происходило за исключением роста производства силикатного кирпича в 2021 году на 12,7% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
Причиной слабого роста рынка является низкая рентабельность производства, удорожание самого процесса строительства и развитие альтернативных методов:
Рис.1. Динамика производства кирпича 2017-2021 гг. по данным Росстат.

## Slide 10
Преимущества экоблоков для строительства
Легкий и очень прочный материал, при этом пористый и «дышит»;
Низкая теплопроводность – получается постройка, в которой зимой тепло, а летом прохладно, т.е. нет необходимости утеплять стены;
Высокая шумоизоляция;
Не воспламеняется, огнестоек;
Не впитывает влагу, поэтому не гниет, не образуется плесень и не привлекает грызунов;
Нетоксичный, а значит - экологически безопасный;
Устойчив к перепадам температуры, влажности, остается прочным. Гарантийный срок службы - 100 лет

## Slide 11
Недостаток блоков из костробетона в том, что они не очень прочны (предел прочности на сжатие – 1,2 Мпа). Поэтому их нельзя использовать в качестве несущих стен, особенно, для домов в два-три этажа.
Затраты на строительство зданий из пенькового бетона на 10 -15% выше, чем у традиционных деревянных сооружений. Однако материалы из конопли дают дополнительные преимущества в виде более низких затрат на отопление и кондиционирование воздуха, обеспечивают лучшую вентиляцию в закрытом помещении
Недостатки экоблоков для строительства

## Slide 12
Дорожная карта
2023 г
Разработка бизнес-идеи
2024
Разработка рецетуры продукта
2025
Приготовление экспериментальной порции продукта
2026
Выход на рынок

## Slide 13
Наша команда
Шафеева Назгуль Фильусовна
Латыпова Гулькай Салимовна
Овсянникова Инна Вячеславовна
Лидер команды
Технолог
Финансист
Продуктолог
Маркетолог
Научный наставник

## Slide 14
СПАСИБО!
КОНТАКТЫ
Лидер проекта: 8
email