## Slide 1
2026

## Slide 2: «КОМАНДА»
НАЗВАНИЕ СТАРТАП-ПРОЕКТА
ЭКОЛАВКА
ЛИДЕР КОМАНДЫ: Новоселов Владислав
2026

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ
2026
Зимой скамейки в парках пустуют — сидеть на холодном невозможно. Городские службы тратят миллионы на вывоз листьев на полигоны и на электрический подогрев сидений. Нацпроект «Комфортная городская среда» требует зелёных решений. Наше решение превращает отходы в тепло и комфорт.

## Slide 4: ПРОБЛЕМА
2026
Зимой в парке на лавочки никто не садится, потому что сиденья ледяные. Посетители мёрзнут, гуляют стоя или уходят в торговые центры. Парк теряет свою функцию как общественное пространство на 4-5 месяцев в году.

## Slide 5: ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИИ
2026
Основой является правильный компостный ящик. Компостник должен представлять из себя ящик с отверстиями для доступа воздуха. Внутри компоненты закладываются слоями по 15-25 см, как слоёный пирог: щепа, листья, трава, навоз. Слои нельзя трамбовать потому что нужен кислород. Верх присыпают землёй и укрывают дышащим спанбондом но нельзя использовать плёнку, т.к. плёнка не пропускает воздух и вызывает гниение. В толщу компоста вмонтирован змеевик из нержавеющей трубы. В качестве теплоносителя используется пропиленгликоль. Циркуляция самотечная без насоса. Регистры под сиденьями 5 лавочек отдают тепло. Осенью используются листья. Летом и весной можно использовать скошенную траву, кухонные отходы (овощные очистки), сидераты, солому, опилки, бумагу. Навоз и зелёная масса дают азот, который разогревает кучу. Без азота процесс идёт вяло. Аэробные бактерии разлагают органику, температура внутри поднимается до 50-70°C. Доступ воздуха, правильная влажность и баланс углерода с азотом обеспечивают стабильное тепло без запаха гниения.

## Slide 6: АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
2026
Электрические подогреваемые скамьи очень удобны, но дороги в эксплуатации и зависят от сети. Газовые и ИК-обогреватели слишком опасны в парке и в добавок выделяют CO₂. Обычный компост без системы теплоотбора гниёт, воняет и быстро остывает. Наше решение дешевле в обслуживании, безопасно и попутно утилизирует листья парка.
Notes: Опционально.

## Slide 7: АНАЛИЗ РЫНКА
2026
По данным Минстроя в России
15 000 благоустроенных парков. Нам подходят города с холодной зимой, а это примерно 9 000 парков и около 45 000 лавочек. Ежегодно на благоустройство выделяют более 100 млрд рублей. Растёт число грантов на экологию и ESG-бюджетов компаний.
Notes: Опционально.

## Slide 8: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
2026
Мы используем модель B2G, то есть мы продаём лавочки паркам и муниципалитетам.
Мы продаем лавочки «Под ключ». Цена обговаривается с покупателем. В комплект входит: ящик/бункер для компоста, лавочка, регистры под сиденьями.
Для парка будет бонусом, что через 1,5-2 года готовый компост - бесплатное удобрение для клумб.
Выгода для парка заключается в том, что наш проект экономит на вывозе листьев и не требует уплаты за электричество. Деньги планируем использовать из бюджета благоустройства или грантов.
Notes: Опционально.

## Slide 9: ИНУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
2026
Наши партнеры это поставщики труб PE-RT и PEX на стадии отбора образцов, зелёные хозяйства и питомники готовы отдавать щепу и навоз бесплатно как отходы. А пилотные парки в Старом Осколе и Белгороде наша предварительная поддержка. Рассматриваем выход на корпоративные гранты металлургических компаний (Славянка).

## Slide 10: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2026
На данный момент мы уже имеем теоретическую модель продукции, а уже осенью будем иметь готовый опытный образец, тогда же и начнем испытания.

## Slide 11: КОМАНДА
2026
Калинин Антон Александрович
Левицкий Владислав Юрьевич
Вильке Анастасия Сергеевна
Меренков Александр Владимирович
Наставник
Трекер
Мошков Роман Сергеевич
Новоселов Владислав Геннадьевич

## Slide 12: КОНТАКТЫ
2026
@fillgord
@fillgord