## Slide 1: Разработка и производство полнофункционального образца ПАК Преобразователь интерфейсов с портами RS-485/RS- 232/Ethernet/WiFi/GPRS

## Slide 2: Аннотация проекта
Причины разработки прибора
Полевые приборы, датчики, счетчики ЭЭ имеют различные интерфейсы
(требуются разные типы преобразователей)
Увеличение состава оборудования комплексов мониторинга и автоматизации
(применение разнотипных преобразователей для интеграции всех приборов)
Снижение надежности при использовании различных приборов с различными интерфейсами
(больше приборов, ниже надежность, больше активных элементов)
Стоимость затрат на передачу данных растет. Нет приборов с предварительной обработкой полученных данных и передачей на сервер обработанной и минимизированной информации
Нет универсальных приборов с базовым набором дискретных входов/выходов для оперативной передачи аварийных сигналов и активации переключения интерфейсов передачи данных
Нет универсальных приборов с минимальным набором сигналов аналогового ввода/вывода для передачи данных с датчиков температуры, давления, влажности

## Slide 3: Аннотация проекта
Создаваемое изделие обеспечивает
Приема цифровых данных на интерфейсы:
- RS-485
- RS-232
Трансляцию данных в порты:
- Ethernet
- WiFi
- GPRS
Предварительную обработку информации и передача подготовленных данных на удаленные сервера сбора и отображения данных
Реализация поддержки нескольких промышленных протоколов передачи данных, в том числе Modbus-RTU, Modbus-TСP.
Прием и обработка сигналов со встроенных каналов DI/DO/AI/AO
Много-функциональный преобразователь интерфейсов

## Slide 4: Аннотация проекта
Функциональная замена
Является функциональной заменой приборов с улучшенными характеристиками:
Преобразователей интерфейсов, аналогичных HF-2211 производства
компании Hi-flying (Китай)
Отсутствует:
- интерфейс GPRS;
- каналы ввода/вывода;
-производитель является зарубежной компанией.
Присутствует:
- интерфейс RS-485/RS-232/
Ethernet и Wi-Fi
Модемов GPRS, аналогичных ATM21 производства компании IRZ (Россия)
Отсутствует:
- интерфейсы Ethernet и Wi-Fi;
Присутствует:
- интерфейс GPRS/RS-485/RS-232

## Slide 5: Аннотация проекта
Функциональная замена
Основные группы замещаемой продукции:
Импортные преобразователи интерфейсов
MOXA (Тайвань): устройства серии NPort, ICF, UC
ICP DAS, Siemens, HMS: шлюзы с узкой специализацией и высокой стоимостью
Контроллеры с ограниченной конфигурируемостью
Wiren Board (РФ): требует доработки под специфические протоколы, высокая цена (~23–25 тыс. руб)
Низкоуровневые устройства
Одно- или двухпортовые преобразователи RS485-RS232
Модемы с фиксированной конфигурацией, не предназначенные для работы в составе SCADA или IoT-сетей
Advantech: преобразователи ADAM и шлюзы серии WISE
Teleofis, Сигнал, Промэлектроника: устройства с базовой функцией передачи данных, без возможности расширения или интеллектуальной обработки

## Slide 6: Исследование рынка
Замещаемая продукция
Модем iRz ATM21
Цена: 9 600 руб.
- Нет интерфейса Ethernet
- Нет интерфейса WiFi
- Нет функционала для интеграции с облачными SCADA
Преобразователь интерфейсов HF2211
Цена: 12 600 руб.
- Нет интерфейса GPRS
- Нет DI/DO/AI/AO
- Производитель Китай
Контроллер
Wiren Board WB7-1G-8G-IND
Цена: 23 500 руб.
- Высокая цена
- Программирование требует навыков
- Открытый корпус
Терминал TELEOFIS WRX1008-R4U Цена: 12 600 руб.
- Нет интерфейса WiFi
- Нет встроенной обработки данных.

## Slide 7: Функции устройства
Новизна предлагаемых решений
Преобразователя интерфейсов с различными типами интерфейсов
Удаленной точки доступа для передачи данных и управления АСУ ТП
Функции программируемого логического контроллера.
Сторожевого устройства с приемом данных на внутренние каналы ввода/вывода управляющего сигнала. Передача аварийного сообщения.
Встроенное программное обеспечение для интеграции с облачными сервисами.
Разработка и коммерциализация продукта, совмещающего в себе функции:

## Slide 8: Новизна предлагаемых решений
Техническая и технологическая новизна
Создание программно-аппаратного комплекса соответствующего ГОСТ Р 56947-2016 и включающего в себя адаптеры интерфейсов вычислительного модуля, модуля беспроводной передачи данных
Создание специализированного ПАК, покрывающего большинство запрашиваемых рынком задач
Интеграция данного ПАК с различными серверными приложениями и SCADA, а так же с облачными системами хранения данных
Реализация поддержки интерфейсов RS-232 RS485 Ethernet (IEEE 802.3u,100Base-TX), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/N), поддержка портов ввода-вывода общего назначения (GPIO).

## Slide 9: Конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества
Наличие в одном приборе одновременно стабильных интерфейсов связи RS-485/RS-232/Ethernet/WiFi/GPRS
Внутреннее ПО для предварительной обработки полученной/передаваемой информации для сокращения трафика и выделения важных данных
Наличие встроенных портов DI, DO, AI, AO. Встроенные порты обеспечивают возможность подключения исполнительных механизмов и передачу информации о состоянии внешних приборов
Служебный канал связи с прибором для получения статистической и технической информации самого прибора и возможность удалённого управления прибором
Совмещение в одном приборе функций преобразователя интерфейсов, удаленной точки доступа для передачи данных и управления АСУ ТП и функции ПЛК

## Slide 10: Количественные параметры прибора
Количественные параметры
Интерфейс
RS-485 - 2 шт.
Интерфейс
RS-232 - 1 шт.
Интерфейс Ethernet - 1 шт.
Интерфейс
Wi-Fi - 1 шт.
Модуль
GPRS - 1 шт.
Аналоговый канал ввода данных –
1 шт.
Аналоговый канал вывода данных –
1 шт.
Дискретные каналы ввода/вывода данных - 3 шт.
Опционально: Bluetooth –
для локального тестирования и настройки из мобильных устройств

## Slide 11: Целевые потребители
Ключевые потребительские сегменты
Промышленные производства
Производители приборов и датчиков
Обслуживающие организации
Энергосбытовые предприятия
Решения для автоматизации и сбора данных в промышленных секторах, на производственных предприятиях и других организациях.
Производители приборов учёта, контроллеров и датчиков, заинтересованные в комплектовании своих решений универсальными интерфейсными модулями
Организации, предоставляющие услуги по обслуживанию и поддержке систем автоматизации и управления. Изделие обеспечит возможность расширения функционала и повышения качества предоставляемых услуг
Одной из важных целевых групп являются энергосбытовые предприятия, которым требуется точный мониторинг и сбор данных энергопотребления, а также возможность удаленного управления и контроля систем энергоснабжения
Помогает оптимизировать процессы, повысить эффективность и снизить затраты на обслуживание.
Сокращение времени на поиск неисправности обслуживаемых систем.

## Slide 12: Технический задел
Имеющийся задел
Разработан и собран опытный прототип устройства, включающий микроконтроллер ESP32, интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi и GSM/GPRS
Разработано встроенное программное обеспечение, обеспечивающее сбор и передачу данных по протоколам Modbus RTU и TCP, а также базовый web-интерфейс
Разработана конструкторская и эксплуатационная документация
на опытный образец
Подана заявка на регистрацию полезной модели в Роспатент
№ W24033469 от 31.05.2024г;
Компания включена в Реестр малых технологических компаний (МТК)
(выписка от 13.06.2025 № 3603);

## Slide 13: Информация о товаре
Шаблон информационной страницы прибора
Универсальный преобразователь - терминал Беркут-01.
Умный мульти портовый преобразователь интерфейсов для систем мониторинга, промышленной автоматизации, удаленного сбора данных и систем безопасности.
Ключевые возможности:
- Передача данных в "прозрачном" режиме (TCP/IP) по каналам 2G/3G/GPRS
- Интерфейсы RS-485 и RS-232 для подключения счетчиков, контроллеров, ПЛК. Гальваническая изоляция RS-485 защищает оборудование от скачков напряжения и влияния промышленных помех
- Информационный дисплей на передней панели
- 3 порта DI/DO для подключения датчиков и исполнительных устройств. Режимы работы: "АЦП", "открытый коллектор", "сухой контакт“
-2 порта AI/AO
- Интерфейс WiFi (Опционально: Bluetooth)
- Ethernet 10/100Base-TX (LAN/WAN) Режимы работы: TCP-клиент, TCP-сервер. Преобразование промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII ↔ Modbus TCP
- Шифрование данных с помощью VPN туннелей: L2TPv2, v3, IPsec, PPTP.
- SIM-слот для канала сотовой связи
- Выход 12 В для питания интерфейса RS-485 подключаемых приборов
- Возможность управления терминалом по SMS или через SCADA комплекс «DispSky».
- Аппаратный сторожевой таймер для перезагрузки терминала в случае системных сбоев

## Slide 14: Финансовая часть
Бизнес-модель и продажи
Ценностное предложение:
-Универсальный ПАК для преобразования и маршрутизации данных (RS-485 / RS-232 / Ethernet /
Wi-Fi / GPRS) с поддержкой протоколов Modbus, MQTT и web-интерфейсом.
Целевые клиенты:
- Системные интеграторы
- Производители оборудования
- Объекты промышленности, производства, энергетики, транспорта, ЖКХ
Каналы продаж:
- Прямые продажи B2B
- Партнёрские дистрибьюторы
- Отраслевые маркетплейсы
- OEM-интеграция в решения партнёров
Планируемые объёмы продаж:
1-й год: 300–400 устройств
2-й год: 600–800 устройств
3-й год: 1 000–1 200 устройств
Окупаемость: Положительная чистая прибыль — с первого года
100% возврат средств гранта — на 3-й год.

## Slide 15: Коммерческая часть
Стратегия продвижения
Пилотные внедрения
Тестирование устройств на объектах партнёров
Онлайн продвижение
Сайт с описанием устройства и документацией
Партнерства
OEM-интеграция в продукцию производителей контроллеров и счётчиков
Поддержка и удержание
Техническое сопровождение, обновления прошивки (OTA)
Получение обратной связи от интеграторов и заказчиков
Размещение на B2B-маркетплейсах
База знаний, поддержка интеграторов, кастомизация под проект
Сотрудничество с разработчиками SCADA-систем (DispSky и др.)
Публикация на тематических онлайн ресурсах

## Slide 16: Команда
Наша команда
Опыт команды в реализации подобных проектов
  • Команда имеет многолетний опыт совместной работы в сфере автоматизации, АСУ ТП, телеметрии и разработки ПАК.
  • Участники успешно реализовали проект по программе СТАРТ-1, в рамках которого:
    ▪️ разработан и протестирован инженерный прототип устройства;
    ▪️ создано встроенное ПО и базовая SCADA-интеграция;
    ▪️ подготовлена техническая и конструкторская документация;
    ▪️ подана заявка на патент.
  • В команде представлены компетенции по:
    ▪️ схемотехнике и проектированию печатных плат;
    ▪️ разработке встроенного ПО и протоколов (Modbus, MQTT);
    ▪️ SCADA-интеграции и работе с промышленными интерфейсами;
    ▪️ производству и испытаниям опытных образцов.
  • Команда готова к масштабированию, знает задачи и роли, обладает необходимыми ресурсами для успешного завершения проекта.

## Slide 17: Интеллектуальная собственность
Результат интеллектуальной собственности
Защита результатов интеллектуальной деятельности включает следующие разделы:
Получение результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по поданой заявке.
Регистрация товарного знака.
Регистрация программного обеспечения (встроенное ПО преобразователя) в Роспатенте.
Закрепление прав за ООО «ПромТехМодуль» во всех договорах с соисполнителями.
При проведении работ будет выполнена процедура защиты интеллектуальных прав.

## Slide 18: Спасибо за внимание
Ваши вопросы
Спасибо за внимание.
Готовы ответить на Ваши вопросы.