## Slide 1
SwarmLight — это программное решение, которое позволяет управлять небольшим роем дронов с одного планшета или ноутбука
Филиппов Алексей

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Мы решаем проблему неэффективного масштабирования промышленных работ с БПЛА. Сегодня для увеличения площади или частоты аэросъёмки/мониторинга компаниям приходится линейно наращивать количество операторов, наземных контрольных станций (GCS) и лицензий на ПО, что резко повышает стоимость, усложняет координацию и увеличивает риск человеческого фактора.
Как проблема решается в настоящее время
Традиционные методы: 1 дрон = 1 оператор + отдельная GCS (ноутбук/планшет с QGroundControl, DJI Pilot, UgCS и т.п.). Полётное планирование выполняется вручную для каждого аппарата, данные обрабатываются постфактум в Agisoft Metashape, Pix4D или DroneDeploy.
Косвенные аналоги: Корпоративные экосистемы типа DJI Dock, Autel Enterprise, «Куб» и аналоги. Обеспечивают автоматизацию взлёта/посадки и базовую телеметрию, но не поддерживают координацию роя и привязаны к вендорному «железу».
Прямые аналоги: Зарубежные swarm-платформы (например, Dronecode Swarm, Skydio Autonomy Enterprise, Airware, ROS-фреймворки для мультиагентных систем). Требуют мощных рабочих станций, глубокой кастомизации, часто поставляются по подписке или в виде «коробочных» enterprise-решений.

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
SwarmLight — это кроссплатформенное программное обеспечение для централизованного управления роем из 3–6 бюджетных БПЛА с одного устройства (планшет/ноутбук на Windows, Linux, Android).
Ключевые принципы работы:
Компонент | Описание
Единый интерфейс управления | Оператор видит всех дронов роя на одной карте, задаёт общие миссии, контролирует телеметрию и состояние батарей в реальном времени
Автоматическое распределение зон | Алгоритм делит общую площадь съёмки на подзоны с учётом времени полёта, ветра, препятствий и приоритетов задач
Децентрализованное предотвращение столкновений | Каждый дрон обменивается координатами с соседями по меш-сети (Wi-Fi Direct/LoRa), система динамически корректирует траектории без участия оператора
Полевая обработка данных | Встроенный модуль на базе OpenCV + CUDA (опционально) выполняет сшивание снимков, построение ортофотоплана или разреженного 3D-облака прямо на устройстве оператора
Аппаратная независимость | Поддержка любого MAVLink-совместимого коптера (DJI A3/N3, Pixhawk, CUAV, отечественные платформы) через стандартный протокол, без привязки к

## Slide 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО ПРОЕКТА
Ядром SwarmLight является гибридная распределенная архитектура управления многоагентными системами, объединяющая три взаимосвязанных технологических блока:
Блок | Описание | Ключевая технология
1. Координатор роя (Swarm Coordination Engine) | Децентрализованное планирование и динамическое распределение зон облёта между 3–6 БПЛА без единой точки отказа | Алгоритмы консенсуса на основе аукционных механизмов и предиктивной оптимизации (расширенный RRT* + динамическое разбиение Вороного)
2. Предиктивная система предотвращения столкновений | Обеспечение безопасных интервалов в реальном времени за счёт обмена векторами состояния и прогнозирования траекторий | Распределённые фильтры Калмана + локальный MPC-контроллер (Model Predictive Control) на каждом агенте, работающий в меш-сети (Wi-Fi Direct/LoRa)
3. Edge-фотограмметрический конвейер | Автоматическое сшивание снимков и построение ортофотоплана/3D-модели прямо на планшете/ноутбуке оператора | Легковесный SfM/MVS пайплайн с адаптивным downscaling, аппаратным ускорением (CUDA/NEON/Metal) и интеллектуальным выбором ключевых кадров

## Slide 5
КОНКУРЕНТЫ И АНАЛОГИ
Критерий | SwarmLight (Россия) | DJI FlightHub 2 (Китай) | FlytBase (США/Индия) | Skybrush (США, открытое ПО) | Geoscan Planner (Россия) | PX4 + QGroundControl (Швейцария/международный)
Управление роем (3–6 БПЛА) | ✅ Нативная поддержка, авто-распределение зон | ❌ Только последовательное управление или 1 оператор на 1 дрон | ⚠️ Через API, требуется кастомизация | ✅ Только для шоу-дронов, не для промышленных задач | ❌ Только одиночные полёты или ручная координация | ⚠️ Теоретически возможно, но без готового UI/UX
Предотвращение столкновений | ✅ Децентрализованное, предиктивное (MPC) | ⚠️ Только геозоны и RTH, нет междронного avoidance | ⚠️ Требует внешних датчиков и настройки | ❌ Не предусмотрено для промышленных сценариев | ❌ Отсутствует | ⚠️ Только базовый RTL, нет swarm-логики
Полевая обработка данных | ✅ Ортофотоплан/3D на планшете за 15–30 мин | ❌ Только облачная обработка (DJI Terra) | ❌ Интеграция с внешними сервисами (DroneDeploy и др.) | ❌ Не предусмотрено | ⚠️ Только экспорт, обработка во внешнем ПО | ❌ Требуется ПК + Agisoft/Pix4D
Аппаратная совместимость | ✅ Любые MAVLink-дроны (Pixhawk, CUAV, отечественные) | ❌ Только экосистема DJI | ⚠️ Ограниченный список партнёров, требуется SDK | ✅ Открытый стандарт, но только для шоу-платформ | ❌ Только БПЛА «Геоскан» | ✅ Любые PX4/ArduPilot, но сложная настройка
Работа оффлайн | ✅ Полностью автономный стек | ❌ Требуется интернет для активации и облачных функций | ❌ Зависит от облака для аналитики | ✅ Локально, но только для шоу-сценариев | ✅ Полностью оффлайн | ✅ Полностью оффлайн
Русский язык / локализация | ✅ Полная локализация, поддержка ГСК-2011/МСК | ⚠️ Частичный перевод, нет привязки к российским системам координат | ❌ Только английский | ⚠️ Сообщество, нет официальной поддержки | ✅ Полная локализация | ⚠️ Частичный перевод через сообщество
Стоимость внедрения (на 3 дрона) | ~150–250 тыс. руб./год (лицензия ПО) | От 1,5 млн руб. (пакет: станции + ПО + привязка к технике) | От $10–50 тыс./год + интеграция | Бесплатно (но требуется глубокая доработка) | Входит в стоимость комплекса (от 3 млн руб. за БПЛА) | Бесплатно (но высокая стоимость настройки и поддержки)
Поддержка в РФ / санкции | ✅ Полная, локальная разработка и поддержка | ❌ Ограничения поставок, риск блокировки обновлений | ❌ Санкционные риски, сложности с оплатой | ✅ Открытый код, но нет коммерческой поддержки | ✅ Полная поддержка | ⚠️ Зависит от сообщества, нет гарантии обновлений

## Slide 6
МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ, РЫНОК И ПОТРЕБИТЕЛИ
Сегмент | Типичный представитель | Боли / Потребности | Готовность платить
Нефтегазовый комплекс | «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сибур» (службы мониторинга, геодезии, ОМТП) | Инспекция трубопроводов, карьеров, ОМТП; сокращение времени съёмки; автономность в удалённых локациях | Высокая: бюджеты на цифровизацию и мониторинг — 5–50 млн руб./год на направление
Горнодобыча и металлургия | «Норникель», «Русал», «Полюс», «ЕВРАЗ», региональные карьеры | Еженедельный подсчёт объёмов, контроль отвалов, безопасность; данные «здесь и сейчас» | Высокая: 3–20 млн руб./год на ПО и услуги БПЛА
Строительство и инфраструктура | «Автодор», «ВИС», «Мостострой №11», генподрядчики федеральных проектов | Контроль хода работ, обмер, документирование этапов, BIM-интеграция | Средняя-высокая: 1–5 млн руб./год на ПО для проектных офисов
Сельское хозяйство | Агрохолдинги («Мираторг», «ЭкоНива»), региональные кластеры | Мониторинг посевов, карты вегетации, дифференцированное внесение | Средняя: 0,5–2 млн руб./год в сезон, чувствительны к цене
Геодезия и кадастр | Проектные институты, частные съёмочные партии, Росреестр (подрядчики) | Топографическая съёмка, межевание, обновление карт; скорость и точность | Средняя: 150–400 тыс. руб./год на лицензию, важна окупаемость за 1–2 проекта
ЧС и экологический мониторинг | МЧС (подрядчики), региональные эко-службы, лесничества | Оперативная оценка последствий пожаров, паводков, разливов; работа без связи | Высокая в рамках госзаказа: участие в тендерах на 2–10 млн руб.

## Slide 7
КОМАНДА И ПРОГРЕСС
ФилипповАлексейВасильевич Ульяновск, УлГУ
Дятлов Владислав Дмитриевич Ульяновск, УлГУ

## Slide 8
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
TRL | Уровень (по ГОСТ Р 58833-2020 / NASA) | Статус для SwarmLight | Подтверждающие артефакты / Доказательства
1 | Наблюдение и формулировка основных принципов | ✅ Пройдено | • Техническое описание архитектуры роя
2 | Формулировка технологической концепции / применения | ✅ Пройдено | • Техническое задание (ТЗ) на разработку ядра • Карта стейкхолдеров и сценариев применения (Use Cases)
3 | Доказательство работоспособности ключевых функций (лаборатория) | ✅ Пройдено | • Прототип модуля распределения зон (Python/C++) • Симуляция роя из 3–6 агентов в Gazebo/PX4 SITL • Отчёт о тестировании алгоритма avoidance (точность, время реакции)
4 | Валидация компонентов в лабораторных условиях | 🟡 Текущий уровень | • Интеграция с реальным автопилотом (Pixhawk/ArduPilot) на стенде • Демонстрация обмена телеметрией по Wi-Fi Direct/LoRa • Тесты полевого фотограмметрического конвейера на наборе данных (100+ снимков)
5 | Валидация технологии в релевантной среде (полигон) | В работе (план: 2025) | • Полевые испытания прототипа на закрытом полигоне (2 дрона + планшет) • Видеодемо: авто-распределение зон, избегание столкновений, склейка ортофотоплана за 22 мин • Акт испытаний с метриками: точность ≤4 см, время отклика <3 сек, стабильность связи до 1,2 км
6 | Демонстрация прототипа в условиях, близких к эксплуатационным | В работе (план: 2026) | • Пилотные проекты с 2–3 лояльными заказчиками (нефтегаз/геодезия) • Интеграция с отечественными БПЛА («Геоскан», «Суперкам») • Предварительная сертификация ПО (тесты на соответствие ГОСТ Р 59909-2021)

## Slide 9
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Дорожная карта разработки продукта (2025–2027)
Квартал | Направление работ | Ключевые задачи | Ожидаемые результаты / Артефакты
2025 | Ядро координации роя | • Оптимизация алгоритма распределения зон (Вороного + RRT*) • Реализация предиктивного MPC-контроллера для avoidance | • Прототип v0.9 с поддержкой 4 дронов • Отчёт о бенчмарках: время реакции <2 сек, точность ≤3 см
2025 | Edge-фотограмметрия | • Адаптация SfM/MVS пайплайна под мобильные GPU (CUDA/NEON/Metal) • Интеграция с российскими СК (ГСК-2011, МСК) | • Модуль полевой обработки: ортофотоплан за ≤20 мин на планшете • Сравнительный отчёт с Agisoft/Pix4D
2025 | Интеграция и совместимость | • Поддержка 5+ типов отечественных автопилотов (Геоскан, «Суперкам», «Кронштадт») • Плагин-архитектура для расширения совместимости | • Библиотека драйверов для 10+ платформ БПЛА • Сертификат совместимости от 2–3 производителей
2026 | Масштабирование роя | • Увеличение устойчивой координации до 6–8 дронов • Оптимизация меш-сети (LoRa/4G/Wi-Fi Direct) | • Демонстрация роя из 6 дронов на полигоне • Технические условия для сертификации Росавиации
2026 | Продуктивизация и безопасность | • Реализация шифрования по ГОСТ 34.12-2018 • Аудит кода, нагрузочное тестирование, подготовка к релизу v1.0 | • Релиз стабильной версии 1.0 • Заключение по ФСТЭК-совместимости (опционально)
2026–2027 | Расширение функционала | • Интеграция с ГИС (CREDO, Панорама, QGIS) • AI-модуль для автоматического детектирования аномалий (трещины, разливы) | • Готовые коннекторы к 3+ российским ГИС • Пилотный AI-модуль для нефтегаза/ЧС

## Slide 10
ЗАПРОС
Категория | Конкретный дефицит | Текущий статус | Влияние на проект (если не закрыть) | План закрытия / Срок | Обоснование критичности
Компетенции и экспертиза | Специалист по сертификации БПЛА в Росавиации | Отсутствует в команде, привлекается как консультант эпизодически | Задержка получения разрешений на групповые полёты → невозможность коммерческих пилотов у заказчиков | Найм part-time эксперта / аутсорс в специализированной фирме 2025 | Без сертификации продукт остаётся на уровне «лабораторного прототипа», не может использоваться в реальных промышленных условиях
Компетенции и экспертиза | Инженер по embedded-оптимизации (CUDA/NEON) | ️ Есть базовые навыки, но нет глубокой экспертизы под разные архитектуры | Ограниченная совместимость с планшетами среднего класса → сужение целевой аудитории, рост требований к «железу» | Найм разработчика или партнёрство с вузом (МФТИ/ИТМО) 2025 | Edge-обработка — ключевое УТП; без оптимизации продукт теряет преимущество перед облачными аналогами
Финансирование | Грант / посевные инвестиции 15–25 млн руб. | Подача заявки в ФСИ | Невозможность масштабировать R&D, провести полигонные испытания и подготовить документацию для сертификации в срок | Грант ФСИ / Сколково + бизнес-ангел • получение: 2025 | Без внешнего финансирования проект выйдет на рынок с задержкой 12–18 месяцев, упустив окно возможностей до 2027 г.
Финансирование | Бюджет на полигонные испытания и пилоты | Не выделен отдельно, зависит от гранта | Невозможность собрать референсные метрики и акты внедрения → слабая доказательная база для инвесторов и заказчиков | Заложить в грантовую заявку + софинансирование от партнёров 2025 | Пилоты с реальными заказчиками — обязательное условие перехода на TRL 6 и заключения первых коммерческих контрактов
Продвижение | Доступ к отраслевым площадкам (выставки, конференции) | Нет аккредитации, бюджета и опыта участия | Ограниченный охват ЛПР, низкая узнаваемость бренда, зависимость от «тёплых» контактов | Участие в Drone Expo Russia, ЦИПР, НЕФТЕГАЗТЕХЭКСПО • 2025–2026 | Отраслевые мероприятия — основной канал генерации квалифицированных лидов в сегменте промышленного ПО для БПЛА
Нетворкинг и партнёрства | Партнёрство с производителем отечественных БПЛА | Ведутся предварительные переговоры с 2 компаниями, но нет подписанных соглашений | Ограниченная совместимость «из коробки», необходимость ручной настройки под каждый парк дронов → рост TCO для клиента | Подписание меморандумов о совместимости / OEM-интеграции • 2025 | Интеграция с популярными российскими платформами (Геоскан, «Суперкам») снижает порог входа для клиента и усиливает аргумент импортозамещения

## Slide 11
Контакты
+89041910665 Филиппов Алексей
Fill19920@gmail.com
.