## Slide 1
Повышение эффективности разработки пластов с низконапорным природным газом с применением эжектирующих устройств
Тюмень, 2023
Высшая инженерная школа EG

## Slide 2
2
НАША КОМАНДА
Сивкова
Мария
Эралиев
Шерзодбек
Першин Никита
Нигматуллин Эльдар
Елизаренко
Илья
Эксперт: Апасов Ренат Тимергалеевич
Моделирование в Ansys
Технологические показатели разработки
Аналитический расчет эжектора
Аналитический расчет эжектора
Проработка актуальности

## Slide 3
3
ДОБЫЧА СЕНОМАНСКОГОГАЗА НА УНИКАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УМЕНЬШАЕТСЯ
Не смотря на растущую добычу в ЯНАО, добыча на уникальных месторождениях Надым-Пур-Тазовского района уменьшается
Chart: 
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 0 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 62 | 57 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 315 | 315 | 303.637 | 292.274 | 280.911 | 269.548 | 258.185 | 246.822 | 235.459 | 224.096 | 212.733 | 201.37 | 190.007 | 178.644 | 167.281 | 155.918 | 144.555 | 133.192 | 121.829 | 110.466 | 99.103 | 87.74 | 76.377 | 65.014 | 53.651
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 390 | 415 | 450 | 475 | 480 | 480 | 475 | 451.25 | 427.5 | 403.75 | 380 | 395 | 374.59 | 354.18 | 333.77 | 313.36 | 292.95 | 272.54 | 252.13 | 231.72 | 211.31 | 190.9 | 170.49 | 150.08
Ямбургское
Уренгойское
Медвежье
Chart: 
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 390 | 415
Chart: 
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 315 | 315 | 303.637
Chart: 
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988
 | 0 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Раньше
Сейчас
Медвежье
Уренгойское
Ямбургское

## Slide 4
4
ИСТОЩЕНИЕ СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 101 | 90 | 78 | 67 | 57 | 48 | 40 | 33 | 26 | 21 | 16
 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 101 | 90 | 78 | 67 | 57 | 48 | 40 | 33 | 26 | 21 | 16
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
 | 8.51 | 7.98 | 7.45 | 6.9 | 6.35 | 5.78 | 5.2 | 4.64 | 4.11 | 3.62 | 3.19 | 2.82 | 2.49 | 2.22 | 1.98 | 1.79 | 1.63 | 1.51 | 1.41
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | 48 | 81 | 126
120(8)
100(6)
60(4)
40(2)
20(1)
Годовая добыча газа, млрд.м3
Пластовое давление, МПа
Фонд ликвидированных скважин, шт.
Типовая динамика добычи по сеноманской залежи
Фактическая добыча газа на уникальных и крупных месторождениях ЯНАО падает в связи с истощением сеноманской залежи
Прогноз добычи газа группы Газпром до 2030 г.
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Нижний мел | 505 | 504 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 490 | 485 | 470 | 463 | 450 | 410 | 384 | 362 | 340 | 318 | 296 | 274 | 252 | 230
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Ачимовские отложения | 505 | 504 | 503 | 500 | 500 | 500 | 490 | 475 | 463 | 450 | 430 | 408 | 386 | 364 | 342 | 320 | 298 | 276 | 254 | 232 | 210
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Сеноман | 470 | 465 | 465 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160
Неокомские залежи
Сеноманская залежь
КИГ = 0,88 – 0,92
Ачимовские залежи

## Slide 5
5
ПРОБЛЕМАТИКА
Низкие уровни добычи / Низкая рентабельность
Падение пластового давления
Низкий NETback
- Сокращение действующего фонда скважин
Низкая скорость газа в стволе скважины
Обводненность продукции
Вынос песка
Недостаточное давление газа на входе в УКПГ
Неравномерность отработки залежи
Деградация или разрушение призабойной зоны

## Slide 6
6
ПРОБЛЕМАТИКА
Глобальная проблема
Низкая рентабельность разработки истощенных газовых месторождений
УКПГ
ДКС
Объект
с низконапорным газом
УКПГ
ДКС
Объект
с низконапорным газом
ДКС
Наша цель: решить вопрос с недостаточным давлением газа на входе в УКПГ
CAPEX: x млн. руб.
CAPEX: 2x млн. руб.
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
 | 1314.14 | 1802.25 | 1979.23 | 1873.13 | 2031.89 | 2176.15 | 2228.16 | 2269.59 | 2354.7 | 2337.3 | 2250.77 | 2211.04 | 2275.21 | 2351.56 | 2458.54 | 2335.59 | 2277.76 | 2288.84 | 2282.8 | 2436.2
Разработка, год
Себестоимость газа
50% и более

## Slide 7
7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
Газ с низким уровнем давления на устье, недостаточным для подачи его на компрессорную станцию или установку подготовки газа
Статей прочитано
Диссертаций проанализировано
Журналов найдено
Книг открыто
10
3
6
3
80-82% от НИЗ
Pпл = 1,5-2 МПа
3 ступени компримирования
Переход сеноманских газовых залежей к низконапорному газу наступает при

## Slide 8
8
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТЬ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
Ожидается, что количество ННГ в ЯНАО увеличится на 4 трлн. м3 за 15 лет. При текущей добыче количество отобранного ННГ не превысит 24%
9 трлн, м3
5 трлн, м3
2020 г.
К 2035 г.
Ожидаемый прирост ННГ в ЯНАО (Надым-Пур-Тазовском районе)
2020 г.
2045 г.
7 – 10
млрд.м3/год
15 – 19
млрд.м3/год
Коэф. Извлечения ННГ
До 24 %
Добыча ННГ
на Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Вынгапуровское месторождениях

## Slide 9
9
СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ГАЗА ПО СЕНОМАНСКИМ ЗАЛЕЖАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Chart: 
| A+B+C | D+E | F
 | 60 | 30 | 10
Не требует компримирования
Компримируется в 1 ступень
Компримируется в 2 ступени
Компримируется в 3 ступени
Утилизируемый в районе добычи
Неизвлекаемые запасы
A
B
C
D
E
F
F
Chart: 
| A | B | C | D | E | F
 | 30 | 15 | 15 | 25 | 5 | 10
Газпром ВНИИгаз
A+B+C
D+E
(Высоконапорный газ)
(Низконапорный газ)
30% от общих запасов газа в Западной Сибири составляют ННГ

## Slide 10
10
МЕТОДЫ ПОВЫЩЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ННГ
Сравнительные параметры | МКУ* | Применение Эжекторов в системе сбора
Требования к обслуживанию |  | 
Надежность |  | 
Простота монтажа |  | 
Срок окупаемости |  | 
Влияние на добычу газа |  | 
CAPEX, млн. руб. | От 100 | От 0,1
да
нет
+
+
+
-
8 лет
1,3 мес.
+50%
+20-30%
Повышения давления газа на кусту или системе сбора
Механизированные способы
МКУ*
Эжектирование газа на устье
Концентрический лифт
Плунжерный лифт
По результатам сравнительной таблицы и сложившихся тех. трендов можно сделать вывод, что применение эжекторов наиболее бюджетная и надежная технология для добычи ННГ.
МКУ* - модульная компрессорная установка

## Slide 11
Газовый эжектор – устройство, в котором полное давление газового потока увеличивается под действием струи другого, более высоконапорного потока
Газовый эжектор. Принцип действия
14
Примеры применение эжекторов в других отраслях
Вихревой эжектор
Предлагаемая конструкция обеспечивает при любом режиме работы установление минимальной относительной скорости газа у стенок
Газоструйный эжектор
Повышение термодинамической стабильности работы эжектора
в вертикальном положении путем подогрева стенок
Жидкостно - газовый эжектор
За счет дополнительной откачки пассивной среды через перепускные клапаны достигается повышение производительности
SU 91743 A1
SU 567853 A1
SU 1 581 870 A1

## Slide 12
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА
17
1 ЭТАП
2 ЭТАП
3 ЭТАП
Высоконапорный газ, проходя через сопло, набирает скорость из-за чего создается зона разрежения
(Закон Бернулли), подтягивается ННГ через другое сопло
Высоконапорный газ
Низконапорный газ
Сопло
Камера смешения

## Slide 13
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА
18
1 ЭТАП
2 ЭТАП
3 ЭТАП
Низконапорный и высоконапорный газы смешиваются в камере смешения и
задаются общими параметрами
Высоконапорный газ
Низконапорный газ
Камера смешения

## Slide 14
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА
19
3 ЭТАП
Смесь газов через диффузор движется совместно с постоянным давлением
Высоконапорный газ
Низконапорный газ
Диффузор
Зависимость Коэф. Эжекции от давления ВНГ
Зависимость Коэф. Эжекции от давления ННГ
8
10
12
14
15
Pвнг, МПа
Q, тыс. м3/сут
Коэф. эжекции
0
20
40
60
80
2,5
3
4
5
Pннг, МПа
Q, тыс. м3/сут
0
20
40
60
80

## Slide 15
15
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЖЕКТОРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Бурение
Одновременно раздельная эксплуатация
Водогазовое воздействие
Сеть сбора
Эжекторный насос для откачки пластовой воды из скважины
Повышение эффективности УЭЦН с примененим струйных насосов
Экономия до 25 млн. руб.
Хултурское месторождение
+ 14,7 т/сут
Средний дебит
+ 0,6 т/сут
Закачка водогазовых смесей в пласт с использованием насосов и эжекторов
Использование энергии ВНГ для увеличения добычи ННГ
Увеличение добычи ННГ
+ 20 – 30%

## Slide 16
Применение ЭжЕКТОРОВ В СИСТЕМЕ СБОРА ПРИРОДНОГО ГАЗА
20
Высоконапорные скважины
Низконапорные скважины
Эжектор
Дроссель
Экспорт
Пример применения газового эжектора при добычи ННГ и ВНГ на одном промысле
Роль эжектора: Использование энергии высоконапорного газа для увеличения эффективности сбора низконапорного газа
 | Высоконапорный поток (Скв. Т18) | Низконапорный поток (Скв. VF4) | 
 |  | Без эжектора | С эжектором
Флюид | Нефть | Нефть + Газ | Нефть + Газ
Давление, бар | 73 | 60 | 52
Расход нефти, м3/сут | 1320 | 90 | 120
Показатели скважины VF4 (Villafortuna oilfield)

## Slide 17
Применение ЭжЕКТОРОВ В СИСТЕМЕ СБОРА ПРИРОДНОГО ГАЗА
21
High Pressure Gas Wells
Low Pressure Wells
Ejector
Choke
Export
Пример применения газового эжектора при добычи ННГ и ВНГ на одном промысле
Роль эжектора: Использование энергии высоконапорного газа для увеличения эффективности сбора низконапорного газа
Показатели скважины VF4
(Villafortuna oilfield)
 | Высоконапорный поток (Скв. Т18) | Низконапорный поток (Скв. VF4) | 
 |  | Без эжектора | С эжектором
Флюид | Нефть | Нефть + Газ | Нефть + Газ
Давление, бар | 73 | 60 | 52
Расход нефти, м3/сут | 1320 | 90 | 120
Qнефти
+30%
Tскв
+5 месяцев
Qнакоп
+16 000 м3

## Slide 18
Экономический эффект от установки ГЭ
24
 | Дата запуска | Затраты, тыс. руб. | Увеличение продукции, м3/сут | Окупаемость, мес.
Spilamberto 16 well | 09.02.1995 | 557 | 21.000 | 1,5
Spilamberto Gas Plant | 21.11.1995 | 573,7 | 25.000 | 1,4
Dosso degli Angeli field | 14.02.1996 | 428,9 | 30.000 | 1
Fratello platform | 02.08.1996 | 389,9 | 12.000 | 2
Garibaldi A platform | Раньше 1997 | 739,5 | 50.000* | 1
Amelia C platform | Раньше 1997 | 961,9 | 30.000* | 2
Среднее значение |  | 608 | 28.000 | 1,3

## Slide 19
Оптимизация системы сбора путем замены 1 стадии компримирования
22
Роль эжектора: Замена компрессора на 1 стадии компримирования/уменьшение капитальных затрат.
Типовая схема обустройства месторождения
Оптимизация системы сбора с помощью газового эжектора
CAPEX: 200 млн. руб.
CAPEX: 100,1 млн. руб.
Примечание: стоимость одного компрессора, рассчитанного на 80 скважин – 100 млн.руб., стоимость эжектора с учетом работ по его установке – 100 000 руб
Компрессор
Низконапорные скважины
Компрессор
Дроссель
Экспорт
Низконапорные скважины
Компрессор
Компрессор
Дроссель
Дроссель
Эжектор
Экспорт

## Slide 20
Опыт замены 1 стадии компримирования по всему миру
22
Оптимизация системы сбора с помощью газового эжектора
Низконапорные скважины
Компрессор
Компрессор
Дроссель
Дроссель
Эжектор
Экспорт
Страны, где применяется данная схема
Голландская часть Северного моря
Индонезия
Великобритания
Эффекты
Снижение кап. затрат на 10 миллионов фунтов
Сохранение компрессора для использования в другом месте
Газ больше не сжигается для питания компрессора

## Slide 21
Применение ЭжЕКТОРОВ В СИСТЕМЕ СБОРА ПРИРОДНОГО ГАЗА
23
Chart: Сравнительный анализ предлагаемых технологий компримирования
| Без компримирования | 1 очередь ГПА | 2 очередь ГПА | 3 очередь ГПА | 1 ступень эжектора | 2 ступень эжектора
Кап. Затраты | 1.292 | 1.37 | 1.448 | 1.604 | 1.393 | 1.393
Газоотдача | 0.3 | 0.49 | 0.67 | 0.91 | 0.82 | 0.91
- Капитальные затраты, млрд. руб.
- Газоотдача, д. ед.
Эжекторные технологии не требуют существенных затрат

## Slide 22
Экономический эффект от установки ГЭ
25
Исходя из статистики использования эжектора можно сделать вывод, что капитальные затраты не составят от 100 000 до 500 000 руб и средний период окупаемости будет меньше, чем 2 месяца
Преимущества
Не требует обслуживания
Надежный
Недорогой
Компактный

## Slide 23
23
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ
Пена
ЭЦН
Сепаратор
Двигатель
40
30
30
ЭЦН
Сепаратор
Двигатель
10
30
30
Струйный насос
Погружная насосно-эжекторная система «Тандем»
Снижение противодавления на продуктивный пласт в работающей скважине, что позволяет увеличить добычу нефти из скважин, находящихся на удалении от пункта сбора скважинной продукции.
Патент 2295631
Для чего?
Промысловый опыт
Гаршинское месторождение (Оренбургская область)
№762
№841
До
После
Qж*
Qн*
Qж*
Qн*
22
45
16
31
12
39
6
22
+100%
+200%
* - единицы измерения м3/сут

## Slide 24
24
ГИПОТЕЗА
Одновременно раздельная эксплуатация
Сеть сбора
Использование эжекторов в скважине, НО только на нефтяных месторождениях
Использование эжекторов на устье с целью повышения разработки ННГ
Разработка ННГ и ВНГ одновременно с помощью ГЭ
Опыт применения эжектора в газовой скважин не был обнаружен

## Slide 25
26
Объект с низконапорным газом
Pу = 1,0-1,2 МПа
Объект с высоконапорным газом
УКПГ
Pу = 13-15 МПа
УКПГ
Смешанный поток газа
УКПГ
Устьевое давление
не достаточно
для транспортировки газа до УКПГ
Часть пластовой энергии безвозвратно теряется на штуцере
Газовый эжектора повышает эффективность эксплуатации ННГ
Применение газового эжектора для добычи ННГ
Объект с высоконапорным газом
Pвх = 5,9 – 6,3 МПа

## Slide 26
26
Объект с низконапорным газом
Pу = 1,0-1,2 МПа
Объект с высоконапорным газом
УКПГ
Pу = 13-15 МПа
УКПГ
Смешанный поток газа
УКПГ
Устьевое давление не достаточно для транспортировки газа до УКПГ
Часть пластовой энергии
безвозвратно теряется на штуцере
Газовый эжектора повышает эффективность эксплуатации ННГ
Применение газового эжектора для добычи ННГ
Объект с высоконапорным газом
Объект с низконапорным газом

## Slide 27
27
Объект с низконапорным газом
Pу = 1,0-1,2 МПа
Объект с высоконапорным газом
УКПГ
Pу = 13-15 МПа
УКПГ
Смешанный поток газа
УКПГ
Устьевое давление не достаточно для транспортировки газа до УКПГ
Часть пластовой энергии безвозвратно теряется на штуцере
Газовый эжектора повышает эффективность эксплуатации ННГ
Применение газового эжектора для добычи ННГ
Применение газового эжектора повышает отбор газа
с низконапорного объекта за счет
пластовой энергий высоконапорного объекта
Пласт с ННГ
Пласт с ННГ
ВНГ
Смесь газов
Пакера

## Slide 28
28
КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ ГЭ В СКВАЖИНЕ
Ямбургское
Медвежье
Уренгойское
Заполярное
Ожидаемый ННГ, млрд м3
Газ за вычетом ННГ, млрд м3
Сеноман (пласты ПК)
Для примера расчета эффективности применения ГЭ в скважине можно выбрать одно из представленных месторождений
Многопластовость
Конформное залегание
Целесообразные объемы газа
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 590 | 206.5
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 352.1 | 123.2
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 804.9 | 281.7
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 423.8 | 148.3
206
590
148
424
123
352
281
805

## Slide 29
29
Chart: 
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
n | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.23
P min уст.
n min
n
P3/P1
0
График зависимости давления на выходе из эжектора от коэффициента эжекции
Экономически не выгодно
Экономически не выгодно
Область поиска эффективной конструкции эжектора
Сложности применения Газового эжектора для добычи ННГ
Расчет геометрических параметров эжектора
Учет добываемого газа
Для чего нам учет газа ?
Использование эжектора в скважине позволяет добывать из двух эксплуатационных объектов
Отчет о добыче в ГКЗ по каждому объекту

## Slide 30
30
Chart: 
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
n | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.23
P min уст.
n min
n
P3/P1
0
График зависимости давления на выходе из эжектора от коэффициента эжекции
Экономически не выгодно
Экономически не выгодно
Область поиска эффективной конструкции эжектора
Сложности применения Газового эжектора для добычи ННГ
Расчет геометрических параметров эжектора
Учет добываемого газа
Для чего нам учет газа ?
Использование эжектора в скважине позволяет добывать из двух эксплуатационных объектов
Отчет о добыче в ГКЗ по каждому объекту

## Slide 31
31
АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЖЕКТОРОВ
Chart: 
| Аэрогаз | Импульс + | Промышленная автоматизация | Аквапром Северо-Запад | Уфанефтегазмаш | КВАРК ПРОМЭНЕРГОСИСТЕМЫ | НПП НЕФТЕПРОММАШ | ООО Технология | НПО "Новые Технологии"
Доля | 0.14728 | 0.0016597 | 0.048417 | 0.088082 | 0.064194 | 0.022565 | 0.02453 | 0.59487 | 0.0084069
Доля рынка производителей эжекторов
Chart: 
| ООО Технология | Аэрогаз | Уфанефтегазмаш | Промышленная автоматизация
Доля | 0.69595 | 0.17231 | 0.075102 | 0.056644
Аэрогаз
ООО «Технологии»
Уфанефтегазмаш
Промышленная автоматизация
Лидеры рынка в нефтегазовой отрасли
Область применения эжекторов данных компаний
Нефтепереработка
Нефтехимия
Атомная энергетика
Перекачка ПНГ, газа

## Slide 32
32
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА
Газовый эжектор
с дополнительным количеством сопел
SU 892033 A1
Регулируемый эжектор
с контролем положения активного сопла
SU 1 465 624 A1
Эжектор регулирующий подачу пассивной среды
SU 653430 A1
Использование датчиков и расходомеров
Использование датчиков позволит контролировать работу эжектора,
а применение различных видов автоматизации увеличит диапазон работы газового эжектора
* - В центре слайда изображена интерпретация лампочки, а не просто мозги

## Slide 33
33
БОРЬБА С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ В ГАЗОВОМ ЭЖЕКТОРЕ
Эффект Джоуля-Томсона
Физический процесс, при котором температура газа снижается за счет расширения газа. Газ испытывает падение давления и, следовательно, температуры, когда он проходит через движущее сопло эжектора.
Влияющие факторы. Зависимость Влагосодержания от Состава газа
Влагосодержание
Температура
Давление
Состав газа
H2S
CO2
N2
TRANSVAC
Падение температуры немедленно компенсируется за счет смешивания относительно теплого газа низкого давления с газом высокого давления.
Перепад температуры в диапазоне от 20% до 30% от газа высокого или низкого давления
Опыт борьбы с гидратами за рубежом и в России (Уренгойское НГКМ*)
Химические методы
Диэтиленгликоль (ДЭГ)
Триэтиленгликоль (ТЭГ)
Метанол (CH3OH) – самый распространенный за счет дешевизны, доступности и эффективности
*Н.Р. Яркеева, Т.Ф. Акрамов «К вопросу о методах борьбы с гидратообразованием (на примере Уренгойского месторождения

## Slide 34
34
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОБОСНОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЭ
1 ШАГ
Поиск и анализ существующих методик расчета
2 ШАГ
Расчет геометрических параметров ГЭ
3 ШАГ
Моделирование ГЭ в Ansys
4 ШАГ
Создание инструмента для расчета эжектора
5 ШАГ
Оценка применимости ГЭ
в условиях реального месторождения
Март - Июнь
Июль - Октябрь
Июль - Октябрь
Ноябрь

## Slide 35
ВЫВОДЫ
Для помещения эжектора в скважину необходимо сделать расчёт геометрических показателей эжектора
К 2035 году ожидается прирост ННГ до 9 трлн. м3
При текущих темпах добычи ННГ коэффициент извлечения составит от 4 до 24%
ГЭ – бюджетная и надежная технология, позволяющая повысить эффективность добычи ННГ в среднем на 30% при минимальных затратах
ГЭ применяются на месторождениях по всему миру и хорошо себя зарекомендовали
34

## Slide 36
Повышение эффективности разработки пластов с низконапорным природным газом с применением эжектирующих устройств
Тюмень, 2023
Мария Сивкова
Шерзод Эралиев
Илья Елизаренко
Эльдар Нигматуллин
Никита Першин
sherzoderaliev1@gmail.com
ilya-elizarenko@mail.ru
nik.pershin.02@mail.ru
89129228450@mail.ru
sivkovamvv@gmail.com

## Slide 37
Повышение эффективности разработки пластов с низконапорным природным газом с применением эжектирующих устройств
Тюмень, 2023
Мария Сивкова
Шерзод Эралиев
Илья Елизаренко
Эльдар Нигматуллин
Никита Першин
sherzoderaliev1@gmail.com
ilya-elizarenko@mail.ru
nik.pershin.02@mail.ru
89129228450@mail.ru
sivkovamvv@gmail.com

## Slide 38
Дополнительные материалы
Тюмень, 2023
Высшая инженерная школа EG

## Slide 39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
33
5
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 15.06.2022 г.
6
Саранча А.В., Саранча И.С., Митрофанов Д.А., Овезова С.М. «ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НИЗКОНАПОРНОГО СЕНОМАНСКОГО ГАЗА»
11
Концепция вовлечения низконапорного природного газа в топливный баланс России
https://www.rusnor.org/upload/iblock/9a9/pub-7367-205d.pdf
12
13
М.А. Воронцов, А.А. Ротов, И.В. Марущенко, Е.М. Лаптев «Перспективы применения распределенного компримирования в промысловых системах добычи газа»

## Slide 40
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
33
19
«Application of Ejector Technology to the Efficient exploitation in the Low-pressure Gas Well» Long Xueyuan, Li Zhijun, Tian Yuan
20
«Ejectors for Boosting Low Pressure Oil Wells : First Field Application» M.Villa, G.De Ghetto, F.Paone, Agip SpA - G.Giacchetta, M.Bevilacqua, University of Ancona
21
23
Ejectors for the Oil & Gas Industry, transvac ejector solutions.
https://www.transvac.co.uk/wp-content/uploads/Transvac-Ejectors-Oil-Gas-Solutions-Small.pdf
Грязнова И.В. «ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПЕРИОД ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЖЕКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
М.А. Сулейманов, А.Э. Федоров, О.А. Цой «Повышение эффективности эксплуатации газовых скважин путем использования устьевых газоструйных аппаратов»
«Ejectors for Boosting Low-Pressure Oil Wells» Marco Villa, SPE, Giambattista De Ghetto, SPE, Francesco Paone, SPE, ENI-Agip, and Giancarlo Giacchetta,* and Maurizio Bevilacqua,** U. of Ancona

## Slide 41
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
33
29
«Обоснование и совершенствование технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин с уэцн применением струйного эжектора» Ведерников Владимир Яковлевич
«Технология применения погружных насосных и насосно-эжекторных систем «тандем» для эксплуатации скважин и повышения нефтеотдачи»

## Slide 42
42
Модель газового эжектора в Ansys
Разрез газового эжектора
Распределение скорости газа в ГЭ
Параметр | Значение, мм
Радиус камеры смешения | 4,5
Длина камеры смешения | 90
Радиус сопла | 1,5
Радиус ВНГ | 10
Радиус ННГ | 10
Геометрические параметры ГЭ
Расход ВНГ
Расход ННГ
Давление на выходе
Входные параметры
Выходные параметры
Давление ВНГ
Давление ННГ

## Slide 43
43
Модель газового эжектора в Ansys
При Q ННГ = const
Параметр | Значение, мм
Радиус камеры смешения | 4,5
Длина камеры смешения | 90
Радиус сопла | 1,5
Радиус ВНГ | 10
Радиус ННГ | 10
Геометрические параметры ГЭ
Расход ВНГ
Расход ННГ
Давление на выходе
Входные параметры
Выходные параметры
Давление ВНГ
Давление ННГ
Chart: Массовый расход ВНГ кг/c
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6
P1(ВНГ) атм | 590 | 531 | 472 | 412 | 353
P2(ННГ) атм | 81 | 78 | 75 | 72 | 69
ВНГ
ННГ
При Q ВНГ = const
Chart: Массовый расход кг/с
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
P1(ВНГ) атм | 590 | 588 | 586 | 583 | 580
P2(ННГ) атм | 81 | 70 | 58 | 45 | 34
ННГ
ВНГ

## Slide 44
44
РОССИЯ ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СТРАН МИРА
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 | 660 | 643 | 658 | 640 | 638 | 639.8 | 680 | 700 | 710 | 683 | 763 | 671
Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа за 2021:
США – 23,1%
Россия – 17,4%
Иран – 6,4%
Китай – 5,2%
Катар – 4,4%
Канада – 4,3%
Австралия – 3,6%
Россия является одной из крупнейших стран мира по добыче газа.
Ее доля в мире по добытому газу в 2021 году составила 17,4%
Добыча газа в России в 2011-2022 гг., млрд. м3
Доказанные извлекаемые запасы ПГ* в мире на 2018г. – 203,2 трлн. м3
Извлекаемые запасы ПГ в России на 2018г. – 40 трлн. м3
*ПГ – природный газ

## Slide 45
45
ЯНАО – ОСНОВНОЙ ГАЗОДОБЫВАЮЩИЙ РЕГИОН РОССИИ
70% (48,6 трлн.м3) природного газа России сосредоточены на территории ЯНАО
Крупнейшие зрелые месторождения газа и конденсата
Государство | Месторождение | Год открытия | Запасы, трлн. м3
Катар/Иран | Северное/Южный Парс | 1991 | 35
Россия | Уренгойское | 1966 | 6,3
Россия | Ямбургское | 1969 | 3,9
Алжир | Хасси-Рмель | 1957 | 3,5
Россия | Штокмановское | 1988 | 3,1
Туркменистан | Галкыныш | 2006 | 2,8
Россия | Заполярное | 1965 | 2,7
7 месторождений
4 в России
3 в ЯНАО

## Slide 46
46
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ГАЗА В ЯНАО
Крупнейшим газодобывающим регионом является ЯНАО.
Средняя добыча газа в год составляет 500 млрд. м3
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 500 | 502 | 480 | 473 | 479 | 515 | 557 | 595 | 526 | 617.5
Динамика добычи газа в ЯНАО с 2012 по 2021
Ввод новых объектов разработки / месторождений
Поддержание проектной добычи на месторождениях
Обработка забоев ПАВ
Водоизоляционные работы
Продувка скважин

## Slide 47
47
ВНГ+ННГ
Карта совмещенных газонасыщенных толщин
ННГ
Зона интереса для использования ГЭ в скважине
Мы не предлагаем бурить новые скважины, а использовать те, которые вскрывают два, интересующие нас, горизонты
На каких скважинах будут устанавливаться эжектора

## Slide 48
48
Выбор оптимального типа газового эжектора
Chart: 
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
n | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.23
P min уст.
n min
n
P3/P1
0
График зависимости давления на выходе из эжектора от коэффициента эжекции
От чего зависит показатели газового эжектора?
Геометрические параметры
Диаметр эжектирующего сопла
Радиус камеры смешения
Длина камеры смешения
Критическое сечение рабочего сопла
Газодинамические функции
Приведенная скорость λ
относительная температура Τ(λ)
относительное давление П
приведенную массовую скорость q(λ)
Вывод
Подбор газового эжектора требует расчетов, от которых напрямую будут зависеть такие показатели, как коэффициент эжекции и степень сжатия (эффективность работы эжектора).
Эжектор следует подбирать для конкретных геологических условий
Экономически не выгодно
Экономически не выгодно
Область поиска эффективной конструкции эжектора

## Slide 49
49
Составление и расчет налоговой базы
УЧЕТ ДОБЫВАЕМОГО ГАЗА
Для чего нам учет газа ?
Использование эжектора в скважине позволяет добывать из двух эксплуатационных объектов
Отчет о добыче в ГКЗ по каждому объекту
Зачем учитывать газ?
Контроль за рациональной и эффективной добычей газа
Контроль за разработкой и эксплуатацией месторождения
Планирование и оценка мероприятий по совершенствованию и повышению эффективности разработки
Notes: Скорость среды в лазерном расходомере можно определить через сдвиг частот входного и выходного сигналов

## Slide 50
50
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ
Пена
ЭЦН
Сепаратор
Двигатель
40
30
30
ЭЦН
Сепаратор
Двигатель
10
30
30
Струйный насос
Погружная насосно-эжекторная система «Тандем»
Снижение противодавления на продуктивный пласт в работающей скважине, что позволяет увеличить добычу нефти из скважин, находящихся на удалении от пункта сбора скважинной продукции.
Патент 2295631
Для чего?
Задачи
Одновременно-раздельная эксплуатация (ОРЭ)
Нефтяные залежи с большим газовым фактором
Апробирована более чем в 10000 скважинах в период с 1985 по настоящее время.

## Slide 51
51
УЧЕТ ДОБЫВАЕМОГО ГАЗА
Для чего нам учет газа ?
Использование эжектора в скважине позволяет добывать из двух эксплуатационных объектов
Отчет о добыче в ГКЗ по каждому объекту
Методы измерения расхода газа
Турбинные расходомеры
Ультразвуковые расходомеры
Лазерные расходомеры
Notes: Скорость среды в лазерном расходомере можно определить через сдвиг частот входного и выходного сигналов

## Slide 52
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
15
Отечественные
АЭРОГАЗ
ИМПУЛЬС+
VDK
Зарубежные
Transvac Systems Ltd
(Великобритания)
Fox Venturi Products
(США)
La MECCANICA PADANA S.R.L.
(Италия)

## Slide 53
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
16
Подразделения
Изготавливаются Газовые эжектора как с уникальными конструкциями, так и в классическом исполнении с последующим выполнением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
Адаптация европейских проектов
Поставки за рубеж

## Slide 54
54
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТЬ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
ООО НПО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНН 7801607495
ООО ТЕХНОЛОГИЯ
ИНН 5612028890
ООО НПП НЕФТЕПРОММАШ
ИНН 7452051691
ООО КВАРК ПРОМЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ИНН 7726539934
ООО НПО УФАНЕФТЕГАЗМАШ
ИНН 0273059966
ООО АКВАПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
ИНН 7810359792
ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНН 7723901680
ООО НПП ИМПУЛЬС+
ИНН 1658224474
ООО АЭРОГАЗ
ИНН 7725715055

## Slide 55
Компания-производитель | Техническое решение
ООО «АЭРОГАЗ» | Уникальные конструкции газовых эжекторов, эффективность которых превышает традиционные минимум на 30% за счет использования газодинамического моделирования потока и специальных регулируемых конструкций
ООО «Научно-производственное предприятие «ИМПУЛЬС+» | Расчет технологических схем установок с различным оборудованием в программном продукте HYSYS, проектирование и моделирование нестандартного газодинамического оборудования при использовании высокоточных алгоритмов ANSYS, разработка конструкторской документации, изготовление газового оборудования с последующим выполнением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
ООО «НПО ГАЗЭНЕРГОМАШ» | Выполнение газовых эжекторов в классическом исполнении
Transvac Systems Ltd (Великобритания) | Производство стандартных газовых эжекторов, а также эжекторов в специальном исполнении (например, коррозионностойкие эжекторы)
Fox Venturi Products (США) | Производство специализированных газовых эжекторов для газодобывающей отрасли
La MECCANICA PADANA S.R.L. (Италия) | Производство газовых эжекторов для технологический линий ГСС

## Slide 56
Владелец патента | Формула изобретения | Дата публикации
ООО "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" | Газовый эжектор Газовый эжектор содержит корпус с патрубками подачи потоков активного и пассивного газов и установленные в нем сменные сопло подачи потока активного газа и камеру смешения потоков газов, связанную с диффузором, при этом патрубок подачи потока активного газа, сопло подачи потока активного газа, камера смешения потоков газов и диффузор установлены по оси эжектора, при этом сопло подачи потока активного газа сцентрировано по отношению к камере смешения потоков газов с помощью втулки, имеющей боковые прорези, через которые патрубок подачи потока пассивного газа сообщен с камерой смешения потоков газов, образующей своей наружной боковой поверхностью с внутренней поверхностью диффузора по длине их сопряжения зазор и упирающейся торцевой поверхностью в уступ на внутренней поверхности диффузора, обеспечивающий герметизацию его стыка с камерой смешения потоков газов. Технический результат: повышение надежности и эффективности функционирования газового эжектора при повышенных давлениях в потоках газов | 08.05.2014
Письменный Владимир Леонидович | Газовый эжектор Эжектор состоит из двух кольцевых каналов и кольцевой камеры смешения. На выходе из кольцевых каналов и на выходе из камеры смешения расположены сопловые аппараты. Направления выходных кромок лопаток сопловых аппаратов, расположенных на выходе из кольцевых каналов, совпадают. Технический результат – уменьшение длины камеры смешения | 18.04.2018
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Газоструйный эжектор Эжектор содержит корпус с патрубками подачи потоков активного и пассивного газов и установленные в нем сменные сопло подачи потока активного газа и камеру смешения потоков газов, связанную с диффузором. Для повышения площади смешения активного и пассивного потоков на входе в горловину сверхзвуковое сопло выполнено лепестковым, т.е. после критического сечения разделяется на четыре сообщающихся лепестка, а на выходе из вершины каждого лепестка по касательной к его проточной части установлен остроконечный шеврон. Приемная камера выполнена в форме усеченного конуса, сегмента шаровой обечайки и полусферической обечайки, а также профилированного кольцевого вкладыша, что обеспечивает выравнивание поля скоростей пассивного потока. Камера смешения является цилиндрической, проточная часть горловины и диффузора исполнена в форме гиперболоида. Геометрия проточной части газоструйного эжектора сглажена в местах перехода между его конструктивными элементами, что увеличивает газодинамическую эффективность газоструйного эжектора из-за уменьшения сопротивления на пути активного и смешанного газа. | 27.02.2019
ООО "Научно-производственное предприятие "Адвент" | Многосопловой газовый эжектор В эжекторе, включающем горло, дозвуковой диффузор, сужающуюся камеру смешения, общий коллектор подачи, оснащенный перфорированной разделительной стенкой, и 7 сверхзвуковых сопел, установленных симметрично относительно оси эжектора по обечайке камеры смешения, длина горла составляет 4 калибра, а сверхзвуковые сопла наклонены таким образом, чтобы оси сопел пересекали основную ось на расстоянии 5 калибров, при этом наклон сопел выполнен с помощью прокладок под кронштейны, установленные на стенке камеры смешения. Технический результат - повышение степени сжатия при фиксированном коэффициенте эжекции при одновременном уменьшении массогабаритных характеристик эжектора | 22.06.2021

## Slide 57
57
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
Исходя из нынешних трендов развития индустрии ближайшим к нашей теме является использование датчиков и IoT-платформы для учета добываемого газа
Искусственный интеллект
(ChatGPT)
Внедрение оборудования блочно – модульного исполнения
(Снижение кап. строительства)
«Газ – это переходное топливо в эпоху энергоперехода»
Использование датчиков и IoT-платформы
(Интернет вещей IoT)

## Slide 58
58
Контроль за разработкой и эксплуатацией месторождения
Контроль за рациональной и эффективной добычей газа
Планирование и оценка мероприятий по совершенствованию и повышению эффективности разработки
Составление и расчет налоговой базы
Методы измерения расхода газа
Турбинные расходомеры
Ультразвуковые расходомеры
Лазерные расходомеры
Малые габариты и вес
Относительно низкая стоимость
Значительный диапазон измерения (1:30)
Чувствительность к искажениям потока на входе и на выходе
Чувствительность к пневмоударам
Отсутствие гидравлических потерь напора
Широкий диапазон измерения (1:50)
Сложная настройка расходомера, чтобы исключить влияние искажений потока газа на точность измерения
Высокая точность и чувствительность
Отсутствие контакта с измеряемой средой
Малая инерционность
Широкий диапазон измерения (1:500)
Чувствительность к загрязненному газу
УЧЕТ ДОБЫВАЕМОГО ГАЗА
Notes: Скорость среды в лазерном расходомере можно определить через сдвиг частот входного и выходного сигналов

## Slide 59
59
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
Фонд ликвидированных скважин, шт.
Низконапорным считают газ обладающий давлением менее 100 атм
Низконапорным считают газ обладающий давлением менее 20 атм
«Энергаз: опыт подготовки и компримировнаия ННГ»
Газ который не обладает уровнем давления, необходимый для его транспортировки до газоперерабатывающего завода.
Газ с низким уровнем давления на устье, недостаточным для подачи его на компрессорную станцию или установку подготовки газа
Когда реализация газа с глубоким компримированием и дальнейшим транспортом станет экономически нерентабельна или низкорентабельна.
«Технологии добычи низконапорного сеноманского газа»
Остаточные запасы газа таких залежей, которые не рентабельны для добычи, но с глубоким компримированием все-таки могут быть извлечены, называются низконапорными.
Определение ННГ в нашем докладе

## Slide 60
60
АКТУАЛЬНОСТЬ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
УКПГ
ДКС
Объект с низконапорным газом
Низкое давление ННГ на устье скважины может быть увеличено на ДКС
УКПГ
ДКС
Объект с низконапорным газом
ДКС
Число ДКС увеличивается для поддержания давления ННГ
Ввод в эксплуатацию ДКС требует высоких капитальных затрат
Для поддержания давления ННГ потребуется проектирование и строительство новых ДКС
Добыча ННГ становится нерентабельной
Стоимость блок-модуля с компрессорам составляет 80 000 тыс. руб.
Затраты на проектирование составляют 3 700 тыс. руб.
А.В. Сидельников Анализ условия и технологии эксплуатации дожимной компрессорной станции

## Slide 61
61
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТЬ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
Текущие остаточные запасы газа на разрабатываемых месторождениях по масштабу сопоставимы с новыми вводимыми запасами
9 трлн, м3
Представитель ООО «Уренгойгазпром»
5 трлн, м3
2020 г.
К 2035 г.
2,4 трлн, м3
Волчков В.И. ООО «ИРЦ Газпром»
1,5 трлн, м3
2020 г.
К 2040 г.
Ожидаемый прирост ННГ в ЯНАО (Надым-Пур-Тазовском районе) по различным оценкам
Добыча ННГ
на Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Вынгапуровское месторождениях
2020 г.
2045 г.
7 – 10
млрд.м3/год
15 – 19
млрд.м3/год
Коэф. Извлечения ННГ
4 – 24 %

## Slide 62
6,9
5,5
6,4
6,3
ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВВОДЕ ДВУХ СТУПЕНЕЙ ЭЖЕКТИРОВАНИЯ
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
 | 1314.14 | 1802.25 | 1979.23 | 1873.13 | 2031.89 | 2176.15 | 2228.16 | 2269.59 | 2354.7 | 2337.3 | 2250.77 | 2211.04 | 2275.21 | 2351.56 | 2458.54 | 2335.59 | 2277.76 | 2288.84 | 2282.8 | 2436.2
Разработка, год
Себестоимость газа
50% и более

## Slide 63
63
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТЬ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА (ННГ)
Индия
Увеличение добычи 25%
Великобритания
Увеличение добычи 20%
США (Shevron)
Увеличение добычи 24%
Индонезия
Увеличение добычи +400 бар/сут

## Slide 64
Chart: Количество действующих и ликвидированных скважин Группы Газпром в период с 2018 по 2022 г.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Действиющие | 7418 | 7438 | 7494 | 7534 | 7447
Ликвидированные, шт | 558 | 623 | 645 | 750 | 908
+0,73%
+0,20%
+1,13%
+1,81%
Chart: Капитальные затраты и месторождения в промышленной разработке Группы Газпром на 31 декабря в период с 2018 по 2022 г., млрд. руб.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 | 1795.884 | 1818.677 | 1494.185 | 2164.721 | 2841.822
138
144
147
147
151