## Slide 1: Дрон-разведчик «К3»
Кашпура А.Ю., Кныш В.С.,
Сакерин В.Д., Колосов К.М.
Студенты Группы А832С

## Slide 2: Создание универсального БПЛА для длительной разведки и большой дальности
Проблема сферы
Концепция
Теоретический расчет характеристик

## Slide 3: Проблемы современных дронов
Электрический дрон:
Критически малая дальность: 1–2 часа полёта, что ограничивает разведку радиусом в 20–40 км.
Сильная зависимость от качества аккумуляторов: энергоёмкость растёт медленно.
Низкий потолок модернизации: увеличение АКБ → рост массы → падение времени полёта.
В итоге: техника годится только для ближней тактической разведки.
Дрон на ДВС:
Высокий акустический след: шум двигателя за 1–2 км демаскирует разведчика.
Сильный тепловой след: легко обнаруживается тепловизорами.
Опасность демаскировки операторов: противник может вычислить точку запуска по звуку.
Сложность обслуживания: карбюраторы, вибрации, повышенные риски отказов.
В итоге: техника подходит для дальних полётов, но непригодна для скрытной разведки.

## Slide 4: Проблемы современных дронов с ГСУ
Дроны с ГСУ:
Слишком высокая масса за счёт генератора и буферных батарей.
Низкий КПД цепочки преобразований энергии.
Сложность конструкции → низкая надёжность.
Проблемы балансировки и охлаждения.
В итоге: гибриды часто тяжелее, дороже и ненадёжнее, чем отдельные ДВС/электро решения.

## Slide 5: Решение
Комбинирование преимуществ ДВС и электротяги
Мы используем раздельную работу двигателей, а не генераторную схему:
ДВС работает только на маршевом участке (400 км).
Электромотор обеспечивает пониженную заметность на разведке (2 часа).
Эффект:
шум и тепловой след в зоне разведки практически исчезают;
дальность остаётся сопоставимой с ДВС-беспилотниками;
схема проще, легче и надёжнее классических гибридов.

## Slide 6: Рыночная потребность
Потребности заказчика:
Большая дальность
Малый шум и низкий тепловой след
Гибридные технологии без избыточной массы
Оборона, охрана границ, поисково – спасательные службы
Сегменты:
Государственные силовые службы
Пограничные службы
МЧС/поисковые службы
Частные охранные компании
Промышленные и нефтегазовые компании
Прогнозируемый рост рынка БПЛА 12-14% год, особого спроса – на разведывательные платформы дальнего радиуса

## Slide 7: Конкуренты
С двигателем внутреннего сгорания
ZALA AERO ≈ 2,5-4 млн ₽
Электрические,
с продолжительностью полёта 2-4 ч
RQ-20 Puma AE ≈ 0,6-1,2 млн ₽
Гибридного типа
БПЛА «Орлан-30» ≈ 3-6 млн ₽

## Slide 8: ТТХ конкурентов
Типовые характеристики
Взлётная масса (MTOW) 25 - 45 кг
Масса полезной нагрузки 3 - 30 кг
(в зависимости от типа)
Размах крыла 3.0 - 4.5 м
Дальность полета 100 - 600 км
(в зависимости от типа)
Продолжительность полёта 4 - 12 часов
Макс. Скорость 120 - 160 км/ч
Крейсерская скорость 70 - 100 км/ч
Минимальная скорость 60 - 75 км/ч
Практический потолок 3500 - 5000 м
Chart: Сравнительная диаграмма
| Дальность действия | Продолжительность полета | Крейсерская скорость | Практический потолок
БПЛА "Орлан-30" | 10 | 6 | 11 | 5
RQ-20 Puma AE | 2 | 5.5 | 5 | 3.5
БПЛА компании "ZALA AERO" | 5 | 8 | 12 | 4

## Slide 9: Расчет себестоимости
Компонент | Стоимость единицы, ₽ | Комментарий
Электродвигатель T-Motor MN1015 | 39 000 | Реальная цена рынка
ДВС DLE-35RA | 60 000 | Реальная цена рынка
Винт HiProp 19x8 | 1 200 | Реальная цена рынка
Винт T-Motor G36x11,5 | 44 000 | За два винта
АКБ 12S20P Samsung 50S | 110 000 | 240 ячеек + сборка
Топливная система | 10 000 | Бак, магистрали
Бортовая электроника | 90 000 | Автопилот, телеметрия, ESC
Воздушная рама | 70 000 | Карбон/композиты
Силовые модули, корпус, крыло | 60 000 | Материалы + работа
Камера + оптика | 100 000 | Средний класс EQ/IR
Сборка и тесты | 50 000 | трудозатраты
Итоговая себестоимость: ≈634 200 ₽ (при ручной сборке)
Предполагаемая цена К-3:
≈ 1,4-1,8 млн ₽
Предполагаемая прибыль: ≈ 1 млн ₽ (маржинальность >50%)

## Slide 10: Требуемые вложения до серийного образца (CAPEX)
Этап | Стоимость, ₽
Доработка ТТХ + расчеты | 150 000
Конструирование 3D-модели | 200 000
Расчеты аэродинамики/прочности | 250 000
Прототип 1 (легкий макет) | 300 000
Прототип 2 (летный образец) | 900 000
Испытания и доводки | 300 000
Сертификация и выпуск документации | 400 000
ИТОГО CAPEX | ≈ 2,5 млн ₽
При наличии оборудования/цеха – стоимость инвестиций значительно снижается

## Slide 11: Операционные расходы (OPEX)
Статья | Сумма, ₽ | Комментарий
Производственный участок (аренда) | 60 000 | 40 – 60
ЗП 4 членов команды (минимум) | 240 000 | По 60 000
Закупка комплектующих/склад | 150 000 | Под 2 – 4 дрона
Маркетинг | 100 000 | 
Инфраструктура | 50 000 | Связь, ПО, логистика
ИТОГО ОРЕХ | ≈ 600 000 ₽ | 
Статья | Сумма, ₽ | Комментарий
Производственный участок (аренда) | 60 000 | 
ЗП 4 членов команды (минимум) | 240 000 | По 60 000
Закупка комплектующих/склад | 150 000 | Под 2 – 4 дрона
Маркетинг | 100 000 | 
Инфраструктура | 50 000 | Связь, ПО, логистика
ИТОГО ОРЕХ | ≈ 600 000 ₽ | 
Точка безубыточности:
Маржинальная прибыль с одного К-3 ≈ 1 млн ₽
ОРЕХ ≈ 600 000 ₽/месяц
Необходимо производить минимум 1 дрон в месяц

## Slide 12: Финансовый прогноз на 12 месяцев
Сценарий:
1 квартал – создание прототипа
2 квартал – доводка
3 квартал – первые показы и сбор предзаказов
4 квартал – первое производство (2-3 дрона в месяц)

## Slide 13: Следующие этапы
Корректировка итоговых характеристик
Построение подробной 3д модели
Проведение расчётных исследований в пакете расчётных программ
Подробный экономический расчёт
Создание рабочего прототипа

## Slide 14: Состав команды
Кашпура А.Ю.
Тимлид, докладчик
Кныш В.С.
Исследователь
Колосов К.М.
Скрайбер, финишер
Сакерин В.Д.
Таймкипер

## Slide 15: Спасибо за внимание!

## Slide 16: Справочная информация

## Slide 17: Сравнение
Превосходство нашего дрона над конкурентами заключается в
Значительном уменьшении акустического и теплового следа во время разведки по сравнению с БПЛА с ДВС
Большей дальности по сравнению с электрическими БПЛА разведчиками
400 км > 100 км

## Slide 18: Целевые характеристики
После расчетов были получены следующие параметры
Исходя из данных, полученных при анализе, наш дрон должен обладать следующими параметрами:
Аэродинамический профиль крыла: SD7062
Размах крыла: 3,48 м
Площадь крыла: 1,1 м²
Длина фюзеляжа: 1,8 м
Вес: 25 кг
Итоговая максимальная дальность: 400 км
Время разведки на ЭМ: 2 часа
Скорость на ДВС: 90 км/ч
Скорость на ЭМ: 90 км/ч
Расчëтная высота полëта во время разведки: 1000 м
Переход на ЭМ: за 12 км, до зоны разведки

## Slide 19: Конструкция
Электромотор
Выбор: T-Motor Navigator MN1015 KV70.
Номинальная мощность: 5800 Вт (180 с)
Масса: 0,855 кг
КПД: 94%
Рабочее напряжение: 44,4 - 88,8 В

## Slide 20: Конструкция
ДВС
Выбор: DLE-35RA.
Мощность: ~3000 Вт при 8500 об/мин
Масса: 0,94 кг
Удельный расход топлива: be = 500 г/л.с.*ч

## Slide 21: Конструкция
Винты
Выбор: 2 х G36x11,5 T-Motor
складной винт
диаметр D = 36" = 0,914 м
шаг P = 11" = 0,279 м.
Данный винт рекомендован для двигателя T-Motor MN1015 и оптимизирован для работы на умеренных скоростях с высоким КПД.

## Slide 22: Наша идея
Концепция
Лёгкий БПЛА разведчик с гибридной силовой установки, проходящий маршевый участок пути в 200 км за счёт работы ДВС, при приближении к зоне разведки дрон отключает ДВС, переходя на полёт с помощью электродвигателя. Это позволяет значительно уменьшить тепловой и акустический след. После окончания разведки БПЛА снова включает ДВС и возвращается в точку вылета.

## Slide 23: Конструкция
Батарейный блок(Li-ion)
Выбраны ячейки Samsung 50S.
Ёмкость 5 А·ч, напряжение 3,6 В (номинал), масса ~69 г, удельная энергия ~260 Вт·ч/кг .
Итоговая конфигурация: 12S20P
Общее количество ячеек: 240
Масса АКБ: = 16,56 кг (без массы BMS и рамы)
Фактическая энергоёмкость: 4320 Вт·ч
Полезная энергия: 3456 Вт·ч
Проверка времени: t ≈ 4,04 часа

## Slide 24: Конструкция
Топливная система
Используемое топливо: АИ-92
Vтоплива ≈ 3,52 л
Топливо: 2,64 кг
Бак (полимерный): ~0,30 кг
Магистрали, фильтр: ~0,20 кг
Общая масса: 3,14 кг

## Slide 25: Тепловые и акустические параметры
Тепловой след Оптимальная температура работы ДВС: 270-280 °С Акустический след Работа на ДВС: 40 дБ Работа на ЭМ: 33 дБ Режим работы Работа от ДВС: со старта до перехода на ЭМ Работа от ЭМ: за 12,5 км до предполагаемой зоны разведки до выхода из зоны

## Slide 26: Решенные проблемы
Недостаточная дальность электрических БПЛА
Высокий шум и тепловой след ДВС-дронов
Сложность и избыточная масса существующих гибридов
Демаскировка точки запуска и оператора
Непригодность текущих моделей для глубокой разведки