## Slide 1
Усков Алексей Телефон: 8-920-418-34-37, E-mail: uskov.aleshcka@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», г. Воронеж.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Высокие динамические нагрузки отрицательно влияют на гидравлическую систему машин, в особенности, при эксплуатации в условиях низких температур. Пиковые скачки давления значительно превышают рабочее, что приводит к выходу из строя гидроцилиндров, рукавов высокого давления и предохранительных клапанов.
Указанные проблемы характерны для многих видов спецтехники оборудованных КМУ, например: экскаваторы и бульдозеры, в т.ч. карьерные; самосвалы; лесная и сельскохозяйственная техника; баржи и суда. Особенно сильно описанная проблема заметна в оборудовании, использующемся в условиях большого объема работ.
Полученные результаты могут использоваться при проектировании рекуперативных систем новой техники, а также для продления ресурса уже эксплуатирующейся отечественной и импортной техники.

## Slide 3
Рисунок 1 - Теоретические зависимости давления в гидросистеме без демпфирующего устройства
и при использовании энергосберегающего демпфирующего устройства
Применение математических моделей показало, что при отсутствии демпфирующего устройства пиковые скачки давления в гидролинии и поршневой полости при переходных режимах значительно превышают рабочее.

## Slide 4
В качестве объекта исследований выбран серийный гидроманипулятор
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рисунок 2 – Испытательный стенд
Внедрение в гидросистему манипулятора дополнительного гидроцилиндра рекуперации и энергосберегающего демпфирующего устройства

## Slide 5
Разработка находится на стадии лабораторных исследований.
Чем полезна наша разработка: | 
Сглаживаются всплески давления | Снижение энергозатрат на 20-30 %
Устраняются высокочастотные колебания давления | Снижение расхода топлива на 12%
Снижается усталостное разрушение металлоконструкций | Повышение производительности на 15%
Всплески давления не превышают давление настройки предохранительных клапанов | Использование отечественных комплектующих
Гидросистема не перегревается | Возможность совершенствования практически любых машин

## Slide 6
ТЕХНОЛОГИЯ
Дополнительный гидроцилиндр рекуперации и гидропневматический аккумулятор, по специальной системе гидропроводов, аккумулирует энергию торможения при опускании груза и возвращает ее при последующих подъемах груза.
Рисунок 3 – Энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора (схема)
1 - бак; 2 - насос; 5; 6; 7; 10; 14 - гидролинии;
4 - гидроцилиндр привода стрелы 5;
8 - дополнительный гидроцилиндр рекуперации;
11; 13; 15; 17; 21; 23 - обратные клапаны;
12 - гидроаккумулятор; 19 - предохранительный клапан; 18 - разгрузочное устройство;
22 - демпфер; 25 - плунжер.

## Slide 7
КОНКУРЕНТЫ
Иностранные производители |  | 
Zoomlion (Китай) | Shaoye (Китай) | Kesla (Финляндия)
Hiab (Швеция) | Loglift (Финляндия) | Jonsered (Швеция)
John Deere (США) | Caterpillar (США) | Ponsse (Финляндия)
Увеличивают производство
и продажи
Остались на отечественном
рынке
Прекратили действие

## Slide 8
ОЦЕНКА РЫНКА
Chart: Некоторые данные продаж за 2020 год
| Дорожно-строительная техника | Лесная техника | Прочие гидравлические машины и оборудование
Лист | 13600 | 39000 | 100000
 | 1
Chart: Количество импортной техники
| Дорожно-строительная техника | Лесная техника | Прочие гидравлические машины и оборудование
Машины и оборудование отечественного производства | 2040 | 26000 | 40000
Машины и оборудование зарубежного производства | 11560 | 13000 | 60000

## Slide 9
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Наше решение
Продажа готовых решений
Проведение НИОКР на заказ
Создание участка производства на базе предприятия (сотрудничество)
Модернизация существующего оборудования

## Slide 10
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ
Изготовлен испытательный стенд для исследования параметров работы усовершенствованного гидроманипулятора;
Для обоснования параметров энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора составлена расчетная схема;
Разработана математическая модель подъема стрелы гидроманипулятора с гидропневматическим устройством при работе на уклоне и обоснованы ее параметры;
Разработан алгоритм решения полученной мат. модели;

## Slide 11
Проведенное испытание энергосберегающего гидропривода подтвердило теорию о принципе его работы и снижении пикового давления в гидропроводах;
Графики зависимостей давления рабочей жидкости (рис. 1) показали, что подключение энергосберегающего демпфирующего устройства в гидропривод механизма подъема стрелы позволяет снизить пиковое давление в гидролинии поршневой полости гидроцилиндра при переходных режимах в 1,5-1,6 раза.
В дальнейшем будут проводиться экспериментальные исследования для определения технологических параметров энергосберегающего гидропривода при различной нагруженности для оптимизации объема поднимаемого груза

## Slide 12
КОМАНДА
Усков А. И., руководитель проекта;
Четверикова И. В., руководитель проекта;
Попиков П. И., научный руководитель;
Дручинин Д. Ю., технический специалист;
Петков А. Ф., технический специалист.

## Slide 13
ЗАПРОС К АКСЕЛЕРАТОРУ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРТНЁРАМ
Цели нашего участия
Научное сотрудничество
Пилотирование проекта на предприятиях
Внедрение в производство
Уточнение актуальных проблем технологических
машин и оборудования

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Усков Алексей Телефон: 8-920-418-34-37, E-mail: uskov.aleshcka@yandex.ru