## Slide 1
РАЗРАБОТКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Рогожкин Роман Сергеевич
Телефон: +7-922-999-46-42
Email: r.rogozhkin1@mail.ru

## Slide 2
Невельск 2007 год,
ущерб 11,5 млрд. руб.
Нефтегорск 1995 год,
погибло 1989 чел.
Турция 2023 год,
погибло > 57 000 чел.,
ущерб 10,4 трлн. руб.
Таиланд 2004 год,
погибло  230 000 чел.
Chart: Год
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 | 442 | 456 | 405 | 729 | 518 | 484 | 1823 | 1081 | 780 | 306 | 322 | 310 | 4472 | 6722 | 6347 | 7086 | 5564 | 7032 | 1475 | 2041 | 1767 | 1263 | 1081
Кол-во землетрясений в России за последние 20 лет
Chart: Год
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 | 67457 | 68771 | 87332 | 92680 | 104150 | 92870 | 92082 | 87215 | 110590 | 80541 | 115963 | 92060 | 193056 | 317668 | 260151 | 199166 | 258724 | 255280 | 232824 | 283555 | 347939 | 385878 | 373686
Кол-во землетрясений в мире за последние 20 лет
Гаити 2010 год,
ущерб  110 млрд. руб.
Увеличение площади застройки в сейсмических районах России
с 2018 года
 в 2,5 раза
Проблема землетрясений

## Slide 3
Вязкоупругий демпфер
Гистерезисный демпфер
Гистерезисно-вязкоупругий демпфер
А
А-А
Материал до и после расширения
Цель исследования – разработать терморасширяющийся вязкоупругий материал, обладающий следующими механическими характеристиками:
тангенс угла механических потерь – 0,3 у.е.;
удлинение при разрыве – 120 %;
эквивалентный модуль упругости при 100% деформации – 0,1 МПа;
свойство терморасширения.
Гибкий нижний этаж
Инерционный стальной шар
4
4
Магнитуда
Магнитуда
4
Предлагаемое решение

## Slide 4
 | Требуется не менее | Разрабатываемый материал | Японский аналог №1 | Японский аналог №2 | Отечественный аналог
Тангенс угла механических потерь | 0,3 | 0,3 | 0,16 | 0,81 | 0,2
Удлинение при разрыве, % | 120 | 300 | 480 | Нет данных | 390
Эквивалентный модуль упругости при 100% деформации | 0,1 | 0,14 | 2,3 | 0,269 | 5
Терморасширение | В 1,5 раза | В 1,5 раза | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует
Хлорбутилкаучук ХБК-139 | 100
Вулкатив С-1 | 5
Масло индустриальное И-40 | 30,8 ÷ 40,8
Тиурам | 5
Мел тонкодисперсный | 153,8 ÷ 230,8
Технический углерод | 19,2 ÷ 57,7
Микросферы Expancel | 10
Сера | 1,5
Разработка терморасширяющегося вязкоупругого материала

## Slide 5
Главная задача терморасширяющегося материала – обеспечение сейсмической безопасности зданий и сооружений.
Металлообработки
Металлургии
Нефте- газодобычи
Машиностроения
Сельского хозяйства
Авиастроения
Разрабатываемый материал может найти применение в качестве вибро- и звукоизолятора в отраслях:
Возможность применения

## Slide 6
Видео с испытаний в Испании

## Slide 7
Совершенствовать материал
Открыть производство вязкоупругих материалов и демпферов
Создать собственный сейсмический демпфер
1400
800
500
80
140
86
950
900
24
24
4
4
84
40
40
6
Б-Б
Б
Б
План

## Slide 8
РАЗРАБОТКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Рогожкин Роман Сергеевич
Телефон: +7-922-999-46-42
Email: r.rogozhkin1@mail.ru