## Slide 1: РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОВОДОВ ЛЭП
Группа РГМб-21-1
1

## Slide 2: Наша команда
Шубин Андрей
Капитан команды
Инженер-Механик
Евдокимов Андрей
Инженер-дизайнер
SEO специалист
Платон Василий
Инженер-исследователь
Антонов Роман
Инженер-технолог
2

## Slide 3: Проблема
Мониторинг проводов ЛЭП и обеспечение их работоспособности.
К основным проблемам состояния ЛЭП относятся:
Грязь
Окисление
Гололедные образования
Изменение температуры воздуха
Вибрации
Механические повреждения
3

## Slide 4: Постановка задач
Движение вдоль проводов
Возможность движения во всех направлениях
Автоматическое преодоление опор ЛЭП
Иметь место для закрепления оборудования
4

## Slide 5: Техническое задание для макета
СКОРОСТЬ
Не менее 2,5 м/мин
МАССА ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
Не менее 0,3 кг
МАССА УСТРОЙСТВА
Не более 3 кг
ГАБАРИТЫ
не более: длина ‑ 500 мм; ширина ‑ 250 мм; высота - 250 мм.
М
Г
C
М
5

## Slide 6: Существующих аналога 4
Частичное или полное решение проблемы
6

## Slide 7: LineScout
+
Широкий спектр выполняемых работ;
Способен обходить препятствия;
-
Большие габариты
Не способен обходить вертикальные изоляторы
  Визуальный осмотр
  Устранение обледенения
  Использование разнообразного оборудования
LineROV
  Визуальный осмотр
  Способен измерять сопротивление между соединениями
  Может ослаблять и затягивать болты
  Производить временный ремонт поврежденных жил проводов
+
Дальность дистанционного управления больше 1 км
-
не предназначен для объезда
препятствий
7

## Slide 8: University’s MoboLab
+
Универсальность
Возможность мелкой починки проводов
-
устаревшая технология управления
Сложность конструкции
Сложность алгоритма работы
  Возможность переноса центра массы робота
EXPLINER
  Способен изменять расстояние между датчиками и проводом
+
Скорость передвижения
Стабильность работы
-
Необходимость двух проводов для работы
Отсутствие хорошей балансировки
8

## Slide 9: Наши решения
9

## Slide 10: Модели роботов
Спиралевидный робот
Шагающий робот
Робот на колесной базе
Робот + дрон
Спиралевидный робот
+
Простота работы
Скорость
Легкость конструкции
-
Настройка баланса
Маленькая полезная нагрузка
Жесткость конструкции
10

## Slide 11: Шагающий робот
Робот на колесной базе
+
Простая система управления
Хорошая проходимость
-
Сложность конструкции
Потеря сцепления при объезде
-
Скорость
Зависимость от погодных условий
+
Простота конструкции
цена
Большая полезная нагрузка
11

## Slide 12: Робот + дрон
+
масштабируемость
Легкость конструкции
Простота установки на провод
-
Зависимость от погоды
Подзарядка дронов и ручное управление ими
12

## Slide 13: Окупаемость проекта для производителя
Капитальные вложения – 1,2 млн. руб.
Срок окупаемости – 3 года
Расходы включают:
Закупка материалов
Сборка и наладка
Эксплуатационные расходы
Из расчёта:
Продажа роботов
Датчики для мониторинга кабелей:
Инклинометр
Система мониторинга обледенения
Инфракрасная камера
Камера для визуального осмотра
Chart: Чистая приведеная стоимость
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0 | -758.2609 | -445.5198 | -44.1719 | 529.8683 | 1192.1077
 | Год |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Кол-во проданных роботов в год | 5 | 6 | 9 | 15 | 20
13

## Slide 14: Окупаемость проекта для потребителя
 | Расходы на команду рабочих (на 4 человека) | Расходы на применение роботов (на 2 установки)
Доставка на место периодического осмотра | 5,4 тыс. руб. | 3,7 тыс. руб.
Обеспечение работоспособности (закупка оборудования) | 75,6 тыс. руб. | 42,6 тыс. руб.
Зарплата | 160 тыс. руб. | 90 тыс. руб.*
ИТОГО | 241 тыс. руб. | 136,3 тыс. руб.
*расходы на аренду оборудования
14

## Slide 15: Вывод
Повышение качества осмотра
Высокая ремонтопригодность
Увеличение оперативности осмотра
Качественные характеристики
Сохраняемость
Длительный срок гарантии
Уменьшение расходов на транспортировку
Удешевление мониторинга
Количественные характеристики
15

## Slide 16: Спасибо за внимание
Остались опросы? Мы готовы на них ответить!
16