## Slide 1: Перекрестно-клеёный строительный материал из древесины
Авторы проекта:
Быков А.О., студент кафедры СКиВ, ПГТУ
Королев А.С., к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории

## Slide 2: Актуальность
CLT-панели стали популярным материалом в строительной индустрии и получили широкое распространение в последние годы благодаря следующим характеристикам:
  Экологичность
  Огнестойкость
  Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
  Быстрый монтаж
  Большая прочность
  Широкие возможности для дизайна

## Slide 3: Актуальность
При использовании термически модифицированной древесины клеёные материалы приобретают характерные свойства:
Повышенная биологическая стойкость и эксплуатационные характеристики
Улучшенные теплоизоляционные свойства
Увеличенная несущая способность
Качество и долговечность
Сохранение эстетичного вида при длительном сроке эксплуатации

## Slide 4: Аналоги
TRAV ERTA
Патент РФ №217287
Сегежа
Патент РФ
№ 158600
Патент РФ
№2266376
European patent
EP3484703B1

## Slide 5: Предлагаемое решение перекрёстно-клееной панели
Перекрёстно-клеёные панели состоят из нескольких слоев деревянных ламелей, склеенных между собой. Направление ламелей каждого последующего слоя перпендикулярно предыдущему.
Для улучшения характеристик панели предлагается внешний слой выполнить из термически модифицированной древесины.

## Slide 6: Научно-исследовательский задел
Проведены исследования о влиянии степени модификации древесины сосны на изменение физико-механических характеристик: плотности, влажности, модуля упругости и предела прочности при статическом изгибе.
Рисунок 1 – Модуль упругости при статическом изгибе
Рисунок 2 – Предел прочности при статическом изгибе
- среднее значение выборки;
- стандартная ошибка;
- стандартное отклонение;
- выбросы;
- немодифицированные образцы
☐
☐
I
○
НМ
Рисунок 3 – Универсальная испытательная машина «УТС 111»

## Slide 7: Научно-исследовательский задел
Chart: Образцы
модификация I, сред.знач.=4,540 | 5.5587 | 5.6655 | 7.0251 | 4.0028 | 5.4872 | 3.7006 | 6.3539 | 4.1792 | 4.9089 | 5.5985 | 5.0157 | 4.3151 | 6.6722 | 3.5948 | 5.5609
модификация II, сред.знач.=4,143 | 3.5572 | 4.9902 | 2.5603 | 2.1084 | 3.5694 | 6.2628 | 4.391 | 5.7054
модификация III, сред.знач.=3,795 | 3.6449 | 2.5605 | 2.8356 | 5.8397 | 5.8271 | 4.9581 | 2.6109 | 2.3112 | 3.9175 | 3.7243 | 2.3148 | 2.6758 | 6.1188
немодифицированные, сред.знач.=8,974 | 9.1582 | 10.7817 | 11.132 | 4.9005 | 11.8021 | 8.0738 | 10.5178 | 12.0715 | 8.9262 | 8.8421 | 4.9992 | 10.4695 | 13.5678 | 10.0603 | 11.2557 | 7.726 | 11.6361 | 6.7695 | 10.6729 | 10.0798
Рисунок 4 - Гистограмма предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон в зависимости от класса модификации.
Chart: Образцы
Модификация II, сред.знач=2,619 | 3.4269 | 2.2632 | 2.1376 | 1.7894 | 3.7998 | 1.0013 | 2.2172 | 2.7117 | 1.1728 | 2.966 | 2.179 | 1.9603 | 1.931
модификация III, сред.знач=2,118 | 1.2351 | 2.0276 | 1.3892 | 2.7329 | 3.4165 | 1.12 | 2.9048
модифкация I, сред.знач=4,209 | 5.9209 | 3.4629 | 4.5283 | 3.3843 | 3.7512
немодифицированные, сред.знач=2,615 | 1.5419 | 2.6344 | 1.5336 | 3.426 | 1.8796 | 1.5645 | 1.5291 | 2.2398 | 1.7034 | 3.3282 | 1.9147 | 4.4455 | 1.1656 | 2.5224 | 2.3867 | 2.3566 | 2.6898 | 3.516
Рисунок 5 - Гистограмма предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон в зависимости от класса модификации образцов, выдержанных в воде.
Chart: сутки
| 8.0000000000000224E-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 23 | 30
немодифицированная | 18.2546 | 52.0738 | 70.7613 | 79.2654 | 87.2255 | 93.6122 | 95.1001 | 102.0239 | 108.3808
II класс | 8.3546 | 23.6547 | 35.3958 | 46.0812 | 62.9655 | 69.7316 | 72.1085 | 78.5295 | 84.8171
I класс | 14.483 | 46.0497 | 55.6449 | 63.0954 | 70.8098 | 73.9638 | 75.6155 | 76.8307 | 81.1199
III класс | 9.1158 | 29.2381 | 38.9055 | 45.8392 | 58.2748 | 63.019 | 64.7171 | 69.7118 | 74.7451
I | 14.4835 | 45.9263 | 56.4049 | 62.102 | 71.4678 | 73.9563 | 75.2053 | 76.9635 | 81.1031
III | 9.2287 | 28.8416 | 39.2067 | 45.8292 | 58.5268 | 62.5407 | 64.9295 | 69.7221 | 74.741
II | 8.3549 | 23.4725 | 36.2969 | 45.156 | 63.2109 | 69.2618 | 72.7949 | 78.2084 | 84.8819
немодифицированная | 18.2534 | 52.1804 | 70.639 | 78.805 | 88.7606 | 92.3814 | 95.2627 | 101.9918 | 108.4235
Рисунок 6 - Cравнительный анализ изменения водопоглощения,
модифицированных и немодифицированных образцов
Рисунок 7 - Поверхность отклика удельной
работы резания относительно угла резания и толщины снимаемой стружки для модифицированной древесины при 220⁰С.

## Slide 8: Научно-исследовательский задел
1-ЭВМ; 2-устройство сбора данных; 3-датчик тока Honeywell CSLW5B6; 4-трансформатор тока ТОП-0,66 10А/5А; 5- амперметр; 6- датчик переменного напряжения ДНТ-03; 7- внешнее, токозадающее сопротивление; 8-нагрузочное сопротивление; 9-источник питания датчика переменного напряжения; 10-электродвигатель .
1 - Комбинированный деревообрабатывающий станок Performax PKM-300; 2 - Устройство автоподачи для станков JET JPF-1
Также проведены исследования по влиянию степени модификации древесины сосны на изменение энергосиловых факторов станочной обработки древесины: пиление и фрезерование.

## Slide 9: Преимущества над аналогами
Высокая биологическая стойкость
Низкая гигроскопичность
Высокие экологические свойства
Высокие прочностные характеристики
Высокая энергоэффективность
Сохранение эстетичного вида при длительном сроке эксплуатации

## Slide 10: Рыночные исследования
Рынок России и стран СНГ
Схема реализации продукта
Схема продвижения продукта на рынок
Строительные компании
Частные лица
Участие на всероссийских и международных выставках
Реклама в сети Интернет
Прямые продажи

## Slide 11: Основные конкуренты

## Slide 12: Бизнес-модель
Ключевые партнеры: Лесозаготовительные компании и поставщики древесины. Архитектурные и инженерные фирмы для совместной разработки проектов. Строительные подрядчики и специалисты по монтажу. | Ключевые виды деятельности: Производство перекрёстно-клееных панелей с применением термически модифицированной древесины. Разработка и продажа инновационных строительных материалов и конструкций | Предлагаемое ценностное предложение: Качественные перекрёстно-клееные панели с улучшенными характеристиками; Гибкость в проектировании и адаптации к различным проектам |  | Взаимоотношения с клиентами: Индивидуальный подход к каждому клиенту; Поставка заказов в срок и предоставление технической поддержки; Установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. | Потребительский сегмент: Строительные компании и подрядчики, которые нуждаются в качественных и экологически чистых строительных материалах; Архитектурные фирмы, специализирующиеся на деревянном строительстве; Заказчики, ищущие инновационные и энергоэффективные решения для своих строительных проектов;
 | Ключевые ресурсы: Производственные помещения и оборудование для изготовления перекрёстно-клееных панелей. Квалифицированный персонал, специализирующийся на деревообработке и строительстве. Доступ к качественным и экологически чистым древесным материалам. |  |  | Каналы распространения: Прямые продажи через собственные продажи и маркетинговые команды. Партнерство с дистрибьюторами и строительными поставщиками. | 
Структура затрат: Заготовка и закупка древесины. Оплата труда сотрудников. Энергозатраты на производство. Маркетинг и продвижение продукции. Исследования и разработка новых технологий и продуктов. |  |  | Источники дохода: Продажа перекрёстно-клееных панелей оптом и в розницу. Разработка и продажа инновационных деревянных строительных систем и компонентов. |  | 

## Slide 13: Этапы проекта и план расходов на научно-исследовательские работы
Этапы проекта | № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма (рублей)
1 | 2 | 3 | 4
Патентные исследования | 1. | Защита прав интеллектуальной собственности | 15000
Теоретические исследования | 2. | Приобретение материалов и комплектующих | 58000
 | 3. | Приобретение лабораторного оборудования (АЦП, ЭВМ, датчики и т.д.) | 30000
 | 4. | Командировки и служебные разъезды | 20000
Изготовление , испытания опытного образца | 5. | Оплата труда сторонних специалистов (инженер-технолог, программист) | 15000
 | 6. | Оплата услуг сторонних организаций | 20000
 | 7. | Проведение опытных испытаний в специализированной лаборатории | 20000
Производственные испытания | 8. | Оплата услуг сторонних организаций | 20000
 | 9. | Прочие текущие расходы | 50000
 | 10. | Публикации, реклама | 20000
Итого |  |  | 268000

## Slide 14
Команда
проекта
Ортина Дарья Владимировна, студентка 4 курса института строительства и архитектуры, ФГБОУ ВО «ПГТУ»
Коковихина Анна Алексеевна, студентка 4 курса института строительства и архитектуры, ФГБОУ ВО «ПГТУ»
Быков Антон Олегович, Автор проекта, студент 4 курса института строительства и архитектуры, ФГБОУ ВО «ПГТУ»
Шарапов Евгений Сергеевич, Научный руководитель, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры строительных конструкций и водоснабжения, ФГБОУ ВО «ПГТУ», эксперт в области неразрушающего контроля свойств древесины и древесных материалов
Королев Александр Сергеевич, Консультант, кандидат технических наук, эксперт в области механической обработки древесины и древесных материалов, контроля качества конечной продукции деревообрабатывающих производств

## Slide 15: Планы развития
Определение теплопроводности термически модифицированной древесины сосны
Разработка нового неразрушающего способа определения степени термической модификации древесины акустическими методами
Ультразвуковой дефектоскоп ПУЛЬСАР-2.2
Измеритель теплопроводности МИТ-1

## Slide 16
Спасибо за внимание