## Slide 1: Автоматизация загрузки снегоуборочных машин
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Slide 2: Актуальность проекта
В зимние периоды в Куйбышевской дирекции по эксплуатации путевых машин задействовано 44 ед. снегоуборочных машины типа СМ-2. Паспортная загрузка машины снегом составляет 340 м3, при этом, для предотвращения перегруза машины и исключения возможности обрыва транспортерной ленты (особенно в период повышенной влажности) вагоны СМ загружаются на 90%, что не позволяет реализовать технические возможности СМ на 100%.
Предлагается разработать автоматическую систему контроля погрузки снегоуборочной машины СМ с учетом влажности убираемого снега.

## Slide 3: Цель проекта
Создание информационно-измерительной системы, показывающей количество загрузки снега в режиме реального времени при любых климатических условиях

## Slide 4
При загрузке СМ снегом, бригада, не загружает машину до максимума, чтобы не перегружать транспортерную ленту.
Так происходит недозагрузка снегом (5 - 10%) и увеличивается количество выездов за снегом.
В случае перегрузки снегом транспортерная лента может выйти из строя.
Проблема

## Slide 5
Состав системы:
Подсистема оценки загрузки машины снегом в автоматическом режиме
Подсистема визуального контроля процесса загрузки снегом с помощью камер
Подсистема контроля нагрузки и защиты электродвигателей конвейеров
Интеллектуальная подсистема подсчета снега с прогнозной оценкой полной загрузки
Подсистема обработки и визуализации данных
Решение

## Slide 6
Типовое решение

## Slide 7
Себестоимость решения
Наименование прибора | Кол-во приборов | Стоимость 1шт. (руб) | Итоговая стоимость (руб)
Ультразвуковой датчик уровня МПУ-УР 01.005 без дисплея | 8 | 50 тыс. | 400 тыс.
Видеокамера МВК-9 | 8 | 7 тыс. | 56 тыс.
Комплект датчиков тока и напряжения, преобразователь сигнала, микроконтроллер со встроенной программой | 3 | 80 тыс. | 240 тыс.
Компьютер, ПО подсчета снега с прогнозной оценкой полной загрузки, ПО для визуализации | 1 | 300 тыс. | 300 тыс.
Коммутационная часть, блоки ввода-вывода, контроллер | 1 | 90 тыс. | 90 тыс.
Итоговая стоимость системы: | 1086 тыс.руб |  | 

## Slide 8
Расчет рынка
Стоимость решения = 1086 тыс. руб
Стоимость продажи 1 системы = 1,5 млн руб
Для КбшРЖД
Для РЖД по России
66 млн руб
44 ед.
СМ-2
750 млн руб
500 ед.
СМ-2
Для РЖД по России
3 млрд руб
2000 ед.
Другие типы машин

## Slide 9
Конкуренты
 | Конкурент 1 | Конкурент 2 | МЫ
Критерии сравнения | Модернизированная машина СМ-2 | ПСС | Информационно-измерительная система, показывающая количество загрузки снега в режиме реального времени
Подсчет погруженного снега | - | - | +
Визуальный контроль | + | + | +
Система диагностики аварийных ситуаций | - | + | +
Автоматический контроль загрузки снегоуборочной машины | - | - | +
Определение массы загруженного снега | - | - | +
Защита электродвигателей конвейеров снегоуборочных машин | - | - | +

## Slide 10
Решение соответствует проблеме заказчика на 100%
Своевременное обнаружение аварийных ситуаций
Загрузка снегоуборочной машины до максимума при любых погодных условиях
Уменьшение финансовых затрат на погрузке и выгрузке снега
Снижение риска возникновения аварийных ситуаций
Точный анализ характеристик снега
Экономический эффект

## Slide 11
3 квартал
2023 года
4 квартал
2023 года
1 квартал 2024 года
2 квартал
2024 года
3 кварталы
2024 года
Разработка прототипа с
минимальным базовым
функционалом
4 квартал
2024 года
Получение проблемы от ОАО «РЖД»
Сбор данных о проблеме заказчика
Проработка технического решения
Получение обратной связи от заказчика, доработка при необходимости и внедрения «умной системы»
Разработка программного обеспечения
Внедрение и проведение испытаний
Интеграция разработанной автоматизированной системы
Создание опытного образца
Отладка и модернизация прототипа
Дорожная карта
Участие в Университетском акселераторе
Подготовка заявки на «Умник»
Участие в конкурсах с целью получения грантов

## Slide 12
Ерохина Карина Сергеевна
Тухфатуллина Сабрина Ренатовна
Ковылина Наталья Александровна
Осмаков Никита
Александрович
Аналитик
Аналитик
Аналитик
Разработчик ПО
Команда

## Slide 13
Кондрахов Егор
Валентинович
Ганиев Тимур
Марсович
Горелов Илья
Иванович
Ельков Сергей
Анатольевич
Инженер
Инженер
Разработчик ПО
Инженер
Команда

## Slide 14
Ярославкина Екатерина
Евгеньевна
Сусарев Сергей
Васильевич
Мельников Евгений
Владиславович
Специалист по аппаратной части
Специалист по метрологическим характеристикам
Научный руководитель проекта
Команда

## Slide 15: Контакты
Телефон
email
+7 (937) 995-61-62
susarev.sv@samgtu.ru
Руководитель проекта – Сусарев Сергей Васильевич